Instrukční manuál

Kukla svářecí samostmívací Sharks SH1305

obj. číslo  SHK321

Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary

Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

plastový obal odstraňte z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení!

(SK)

plastový obal odstráňte z dosahu detí. hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI – řadu!

Návod je přeložen z originálu výrobce.

- PŘED SVAŘOVÁNÍM

Zkontrolujte přední krycí štítek, abyste se ujistili, že je čistý a na dvou senzorech na přední straně kazety filtru není špína. Také zkontrolujte přední vnitřní krycí štítek a přední zádržný rámeček štítku abyste se ujistili, že jsou zabezpečeny.

Před provozem zkontrolujte všechny provozní součásti, abyste se ujistili, že nevykazují známky poškození nebo opotřebení.

Všechny poškrábané, prasklé nebo důlkované části, by měly být před použitím okamžitě vyměněny, abyste zabránili těžkému úrazu osob.

Před každým použitím zkontrolujte světlotěsnost. Otočením clonícího knoflíku zvolte požadované číslo zastínění (viz. Tabulka volby zastínění).

Nakonec, se ujistěte, že je nastavená hodnota zastínění vhodná pro vaši aplikaci.

Nastavte čelový popruh-pásku tak, aby byla kukla na hlavě posazena jak nejníže a nejblíže vašemu obličeji je možné. Otáčením nastavitelné vymezovací podložky nastavte úhel helmy v její spodní poloze.

VAROVÁNÍ!!!

- Tato automatická stmívací svařovací kukla není vhodná pro laserové a kyslíkoacetylénové svařování.

- Nikdy nepokládejte helmu a samostmívací filtr na horký povrch.

- Nikdy auto-stmívací filtr neotevírejte nebo s ním nemanipulujte.

- Tato kukla nechrání před výbušnými zařízeními nebo korozivními kapalinami.

- Na kukle ani na filtru neprovádějte žádné úpravy, pokud není v tomto manuálu uvedeno jinak. Nepoužívejte výměnné části jiné než ty, které jsou specifikované v tomto manuálu.

- Pokud kukla po zapálení oblouku neztmavne, okamžitě zastavte svařování a kontaktujte vašeho vedoucího nebo dealera.

- Nenamáčejte filtr do vody.

- Na filtry clony nebo díly helmy nepoužívejte žádná rozpouštědla.

- Používejte pouze při teplotách: -10℃ ~ +60℃

- Skladovací teplota: -20℃ ~ +70℃

- Chraňte filtr před kontaktem s kapalinou nebo nečistotou.

- Pravidelně povrchy filtrů čistěte, nepoužívejte agresivní čisticí roztoky.

- Udržujte neustále senzory a solární články čisté, používejte čistý bezprašný hadřík.

- Pravidelně měňte prasklé/poškrábané/důlkované přední krycí štítky.

- ZNAČENÍ

Svářecí filtr je označen rozsahem stínění a optickou klasifikací. Viz. příklad (EN379):

4 / 9 – 13 YXE 1 / 3 / 1 / 2 / EN379 CE

Světlý odstín

Tmavý odstín

Výrobní identifikace

Optická třída

Třída světelného rozptylu

Třídy variace světelné prostupnosti

Třída úhlové závislosti

Certifikační označení nebo číslo standardu

- PROVOZNÍ INSTRUKCE

3-1. Nastavení upínacího popruhu (kříže) kukly

RATCHET KNOB – Upínací kolečko

TILT ADJUSTMENT – Nastavení sklonu

ANGKE OF THE SHIELD – Úhel štítu

3-2. Natavení velikosti hlavového popruhu

Těsnost hlavového popruhu je nastavitelná stlačením upínacího kolečka. Otáčením lze nastavit požadovanou úroveň komfortu. Tento upínací kolečko/stavěcí šroub je umístěn v zadní části kukly.

3-3. Nastavení horní části hlavového popruhu kukly

Provádí se vertikálním nastavením horní pásky popruhu na hlavě a zajištěním kolíku do otvoru a tím i do požadované polohy.

3-4. Sklon

Sklon lze nastavit na levé straně kukly. SKLON lze nastavit uvolněním napínacího vnějšího otočného regulátoru/upínacího kolečka, uvolněním stavěcí páčky z aktuální polohy a jejím přesunutím do požadované polohy. Po ukončení nastavení znovu vnější upínací kolečko dotáhněte.

3-5. Výměna předního krycího štítku

Pokud je přední krycí štítek poškozen, poškrábán nebo posetý důlky, vyměňte jej. Položte váš prst nebo palec do vybrání C na spodní hraně krycího štítku a ohybem posouvejte štítek nahoru, dokud se neuvolní z hrany označené jako (A) a (B).(Viz. Obr.1).

3-6. Výměna vnitřní ochranné fólie

Pokud je poškozená, prasklá, zašpiněna nebo poškozena důlky, položte prst do vybrání nad kazetou průzoru a ohybem posouvejte fólii vzhůru, dokud se z hrany/zářezu neuvolní.

3-7. Čištění

Kuklu čistěte otíráním měkkým hadrem. Pravidelně čistěte povrch kazety. Nepoužívejte agresivní čisticí roztoky. Senzory a solární články čistěte roztokem mýdlové vody a čistým hadrem, povrch vysušte čistým hadrem. Kazetu nevkládejte do vody nebo jiných roztoků.

Skladování

| Kuklu vždy skladujte na čistém a suchém místě a chraňte ji před vlhkem a extrémním teplem (min/max. teplota skladování je -20℃ ~ +70℃). |  |
| --- | --- |

- PROVOZ SVAŘOVACÍHO FILTRU/VLASTNOSTI

4-1. Variabilní ovládání stínění

Stínění může být v závislosti na svařovacím procesu a aplikaci nastaveno z clony 9 na 13. (odkaz na Tabulku volby clony na str. 6). Variabilní - ovládací otočný šroub clony je umístěn na povrchu skořepiny kukly.

4-2. Funkce broušení

Režim broušení je určen pouze pro broušení a nikoliv pro svařování.

4-3. Ovládání citlivosti

Světelný senzor lze nastavit otáčením ovládacího šroubu/knoflíku nastavení Citlivosti doprava nebo doleva, jak je zobrazeno na obrázku níže. Obecně, otáčením šroubu vždy na vyšší nastavení citlivosti je pro normální používání lepší volbou. Když je kukla používána při nadměrném okolním světle nebo poblíž dalšího svářecího zařízení, lze lepšího výkonu kukly dosáhnout nižším nastavením – snížením citlivosti pomocí stavěcího šroubu.

4-4. Nastavení Zpoždění

Toto ovládání je navrženo kvůli ochraně očí svářeče před ostrými zbytkovými paprsky po ukončení sváření. Změnou nastavení stavěcího šroubu zpoždění se bude měnit čas změny temna na světlo od 0,1 sekundy (minimum) do 1,0 sekundy (maximum). Maximum (1,0 sekunda) je doporučená hodnota při používání vysoké intenzity proudu, kdy je svár po přerušení svařování ještě velice jasný a dále v situacích, kdy může být filtr, vlivem svařovacího oblouku, dočasně zablokován.

4-5. Napájení

Tato kukla je napájena solární energií. Nejsou zde použity vyměnitelné baterie.

PŘED SVAŘOVÁNÍM VŽDY TESTEM VYZKOUŠEJTE NABITÍ KAZETY.

Kukla může být k nabití článku umístěna na sluneční záření. Při nabíjení dochází k nabíjení ADF kazety svařovacím obloukem.

Variabe shade kontrol knob - Ovládání nastavení stínění

LCD filter plate - LCD filtrační deska

Delay Time knob - Ovládání nastavení zpoždění

Sensitivity knob – ovládání nastavení citlivosti

- NÁVOD K ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Před svařováním si vyzkoušejte vaši stmívací kazetu a to přímým vystavením přední části kazety jasnému zdroji světla. Potom, za použití dvou prstů, rychle zakryjte a odkryjte senzory. Kazeta by se měla zatemnit, jakmile je senzor vystaven světlu. Můžete také použít zapalovač hořáku.

| PROBLÉM | MOŽNÁ PŘÍČINA | ŘEŠENÍ |
| --- | --- | --- |
| Problematické vidět přes filtr. | Vnější štítek je špinavý. | Vyčistěte nebo vyměňte přední ochranný štítek. |
|  | Filtr svařování je špinavý. | Mýdlovým roztokem a měkkým hadrem vyčistěte kazetu automatického stmívání. |
| Filtr se zapálení oblouku neztmavne. | Citlivost je nastavena příliš nízká. | ¨Nastavte citlivost na požadovanou úroveň. |
|  | Vnější ochranný štítek je špinavý. | Vyčistěte nebo vyměňte přední ochranný štítek. |
|  | Vnější ochranný štítek je poškozený. | Zkontrolujte vnější ochranný štít (poškrábání, důlkování) a v případě potřeby jej vyměňte. |
|  | Senzory nebo solární panel jsou zablokovány. | Ujistěte se, že při svařování neblokujete senzory nebo sluneční panely vaší rukou nebo jinou překážkou. Nastavte polohu svařování tak, aby senzory „viděly“ svařovací oblouk. |
|  | Volba režimu broušení | Ujistěte se o správné volbě zatemnění. |
| Filtr zatemnění ztmavne bez zapálení oblouku. | Citlivost nastavena příliš vysoká. | Nastavte citlivost na požadovanou úroveň. |
| Filtr zůstává po ukončení svařování tmavý. | Čas zpoždění je příliš dlouhý. | Nastavte zpoždění na požadovanou úroveň. |

| VAROVÁNÍ! |
| --- |
| ADF je prasklý. | Pokud se vyskytne tato závada, okamžitě zastavte používání tohoto zařízení. Ochrana před UV /IR zářením může být ohrožena, což může mít za následek popálení očí nebo pokožky. |
| Cákanec sváru poškodil filtr. | Chybějící, poškozený, zlomený nebo zkroucený přední krycí štítek. | Pokud je to nutné, vyměňte přední krycí štít. |

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| Model FILTRU l | ADF-600G |
| --- | --- |
| Rozměry průzoru | 110x90x9 mm (3.82x1.65in) |
| Ochrana před UV/IR | Až do DIN 16 neustále |
| Světlý stav | DIN 4 |
| Temný stav | Variabilní DIN 9-13 |
| Sensor oblouku | 2 |
| Spínací čas | <0.1ms (1-30000s, +23℃) |
| Zpoždění | 0.1 – 1.0 s |
| Citlivost | Variabilní |
| Napájení | solární & Lithium baterie |
| Provozní teplota | -10℃ ~ +60℃ |

- TABULKA VOLBY CLONY (STÍNĚNÍ)

Doporučené použití různých úrovní hodnot pro obloukové svařování.

POZNÁMKA: Termín “heavy metals - těžké kovy ” zahrnuje oceli, ocelové slitiny, měď a její slitiny atd.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SHARKS

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi (soukromé osobě) poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Pro firemní zákazníky (IČO) je poskytována záruční doba 12 měsíců ode dne nákupu. V případě zboží, jehož součástí je aku baterie, je na ni garantována životnost 6 měsíců.

V záruční době autorizovaný servis Sharks bezplatně odstraní veškeré vady produktu způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.

Záruka zaniká v těchto případech:

● jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje;

● výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze;

● závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem);

● poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením strojenevhodným povětrnostním podmínkám;

● výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu.

Servis ČR:

Servis Sharks, telefonní čísla: +420774335397; +420774416287

e-mail: servis@sharks-cz.cz

Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (nejlépe v originálním balení Sharks).

Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu, který je součástí tohoto manuálu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.

| Záruční list Záručný list/Karta garancvina Jótállási levél/Garantieschein |  |
| --- | --- |
| Výrobek Výrobok | Typ/Serie Typ/Serie |
| Razítko/podpis Pečiatka a podpis |  |
| Datum Dátum | Číslo výrobku |

Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity

vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme (We hereby declare),

Steen QOS, s.r.o., Bor 3,  36001 Karlovy Vary, IČ 27972949

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu. (That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení přístrojů (Machine description): Kukla svářecí samostmívací Sharks SH1305

Model výrobku (Article no.): SHK321

Příslušná nařízení vlády (Applicable EC directive):

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES

- Nařízení vlády č.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108ES

- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS)

- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání

určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES)

Certifikace: CE (1/1/1/2), ECS (1883)

V Karlových Varech dne 1. 7. 2013

J. Beneš

jednatel společnosti

Návod na obsluhu

Kukla zváracia samostmievacia Sharks SH1305

obj.číslo  SHK321

Distribútor: Steen QOS, sro, Bor 3, Karlovy Vary
Distribútor do SR: Sharks Slovakia, sro, Športová 198/61, Hozelec

(SK)
Plastový obal Odstráňte z dosahu detí. hrozí nebezpečenstvo udusením!

Upozornenie:
Pred užitím tohto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.
Tento výrobok je určený pre hobby a kutilské používania, nejedná sa o PROFI - rad!
Návod je preložený z originálu výrobcu.

1. PRED ZVÁRANÍM

Skontrolujte predný krycí štítok, aby ste sa uistili, že je čistý a na dvoch senzoroch na prednej strane kazety filtru nie je špina. Tiež skontrolujte predný vnútorný krycí štítok a predný zádržný rámček štítku aby ste sa uistili, že sú zabezpečené.

Pred prevádzkou skontrolujte všetky prevádzkové súčasti, aby ste sa uistili, že nevykazujú známky poškodenia alebo opotrebenia.

Všetky poškrabané, prasknuté alebo dierkované časti, by mali byť pred použitím okamžite vymenené, aby ste zabránili ťažkému úrazu osôb.

Pred každým použitím skontrolujte svetlotesnosť. Otočením cloniaceho gombíku zvoľte požadované číslo zatienenia (viď. Tabuľka voľby zatienenia).

Nakoniec, sa uistite, že je nastavená hodnota zatienenia vhodná pre vašu aplikáciu.

Nastavte čelový popruh-pásku tak, aby bola kukla na hlave posadená ako najnižšie a najbližšie vašej tváre je možné. Otáčaním nastaviteľnej vymedzovacej podložky nastavte uhol helmy v jej spodnej polohe.

VAROVANIE!!!

- Táto automatická stmievacia zvarovacia kukla nie je vhodná pro laserové a kyslíkoacetylénové zváranie.

- Nikdy neodkladajte helmu a samostmievací filter na teplý povrch.

- Nikdy auto-stmievací filter neotvárajte alebo s ním nemanipulujte.

- Táto kukla nechráni pred výbušnými zariadeniami alebo korozívnymi kvapalinami.

- Na kukle ani na filtri neprevádzajte žiadne úpravy, pokiaľ nie je v tomto návode uvedené inak. Nepoužívajte výmenné časti iné než tie, ktoré sú špecifikované v tomto návode.

- Pokiaľ kukla po zapálení oblúka neztmavne, okamžite zastavte zváranie a kontaktujte vášho vedúceho nebo dealera.

- Nenamáčajte filter do vody.

- Na filtre clony alebo diely helmy nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá.

- Používate iba pri teplotách: -10℃ ~ +55℃

- Skladovacia teplota: -20℃ ~ +70℃

- Chráňte filter pred kontaktom s kvapalinou alebo nečistotou.

- Pravidelne povrchy filtrov čistite, nepoužívajte agresívne čistiace roztoky.

- Udržujte neustále senzory a solárne články čisté, používajte čistú bezprašnú handričku.

- Pravidelne meňte prasknuté/poškrabané/dierkované predné krycie štítky.

2. ZNAČENIE

Zvárací filter je označený rozsahom tienenia a optickou klasifikáciou. Viď prklad (EN379):

4 / 9 – 13 YXE 1 / 3 / 1 / 2 / EN379 CE

Svelý odtieň

Tmavý odtieň

Výrobná identifikácia

Optická trieda

Trieda svetelného rozptylu

Triedy variacie svetelnej prestupnosti

Trieda uhlovej závislosti

Certifikačné označenie alebo číslo štandardu

3. PREVÁDZKOVÉ  INŠTRUKCIE

3-1. Nastavenie upínacieho popruhu (kríža) kukly

RATCHET KNOB – Upínacie kolečko

TILT ADJUSTMENT – Nastavenie sklonu

ANGKE OF THE SHIELD – Uhol štítu

3-2. Natavenie veľkosti hlavového popruhu

Tesnosť hlavového popruhu je nastaviteľná stlačením upínacieho kolečka. Otáčaním sa dá nastaviť požadovaná úroveň komfortu. Toto upínacie kolečko/nastaviteľná skrutka je umiestnená v zadnej časti kukly.

3-3. Nastavenie hornej časti hlavového popruhu kukly

Prevádza sa vertikálnym nastavením hornej pásky popruhu na hlave a zaistením kolíku do otvoru a tým i do požadovanej polohy.

3-4. Sklon

Sklon sa dá nastaviť na ľavej strane kukly. SKLON sa dá nastaviť uvoľnením napínacieho vonkajšieho otočného regulátoru/upínacieho kolieska, uvoľnením nastavovacej páčky z aktuálnej polohy a jej presunutím do požadovanej polohy. Po ukončení nastavenia znovu vonkajšie upínacie kolečko dotiahnite.

3-5. Výmena predného krycieho štítku

Pokiaľ je predný krycí štítok poškodený, poškrabaný alebo posiaty dierkami, vymeňte ho. Položte váš prst alebo palec do vybrania C na spodnej hrane krycieho štítku a ohybom posúvajte štítok hore, dokiaľ sa neuvoľní z hrany označené ako (A) a (B).(Viď. Obr.1).

3-6. Výmena vnútornej ochrannej fólie

Pokiaľ je poškodená, prasknutá, zašpinená alebo poškodená dierkami, položte prst do vybrania nad kazetou priezoru a ohybom posúvajte fóliu dohora, dokiaľ sa z hrany/zárezu neuvoľní.

3-7. Čistenie

Kuklu čistite otieraním mäkkou handričkou. Pravidelne čistite povrch kazety. Nepoužívajte agresívne čistiace roztoky. Senzory a solárne články čistite roztokom mydlovej vody a čistou handričkou, povrch vysušte čistou handrou. Kazetu nevkladajte do vody alebo iných roztokov.

Skladovanie

| Kuklu vždy skladujte na čistom a suchom mieste a chráňte ju pred vlhkom a extrémnym teplom (min/max. teplota skladovania je -20℃ ~ +70℃). |  |
| --- | --- |

4. PREVÁDZKA ZVAROVACIEHO FILTRA/VLASTNOSTI

4-1. Variabilné ovládanie tienenia

Tienenie môže byť v závislosti na zvarovacom procese a aplikácii nastavené z clony 9 na 13. (odkaz na Tabuľku voľby clony na str. 6). Variabilná - ovládacia otočná skrutka clony je umiestnená na povrchu  kukly.

4-2. Funkcia brúsenia

Režim brúsenia je určený len pre brúsenie a nikdy  pre zváranie.

4-3. Ovládanie citlivosti

Svetelný senzor sa dá nastaviť otáčaním ovládacej skrutky /gombíka nastavenie Citlivosti doprava alebo doľava, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Obecne, otáčaním skrutky vždy na vyššie nastavenie citlivosti je pre normálne používanie lepšou voľbou. Keď je kukla používaná pri nadmernom okolitom svetle alebo poblíž ďalšieho zváracieho zariadenia, dá sa dosiahnuť lepší výkon kukly  nižším nastavením – znížením citlivosti pomocou nastaviteľnej skrutky.

4-4. Nastavenie  Zmeškanie

Toto ovládanie je navrhnuté kôli ochrane očí zvárača pred ostrými zbytkovými lúčmi po ukončení zvárania. Zmenou nastavenia nastaviteľnej skrutky zmeškania sa bude meniť čas zmeny temna na svetlo od 0,1 sekundy (minimum) do 1,0 sekundy (maximum). Maximum (1,0 sekunda) je doporučená hodnota pri používaní vysokej intenzity prúdu, kedy je zvar po prerušení zvárania ešte veľmi jasný a ďalej v situáciach, kedy môže byť filter, vplyvom zvarovacieho oblúku, dočasne zablokovaný.

4-5. Napájanie

Táto kukla je napájaná solárnou energiou. Nie sú tu použité vymeniteľné batérie.

PRED ZVÁRANÍM VŽDY TESTOM VYSKÚŠAJTE NABITIE KAZETY.

Kukla môže byť na nabitie článku umiestnená na slnečné žiarenie. Pri nabíjaní dochádza k nabíjaniu ADF kazety zvarovacím oblúkom.

Variabe shade kontrol knob - Ovládanie nastavenia tienenia

LCD filter plate - LCD filtračná doska

Delay Time knob - Ovládanie nastavenia zmeškania

Sensitivity knob – ovládanie nastavenia citlivosti

5. NÁVOD NA ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

Pred zváraním si vyskúšajte vašu stievaciu kazetu a to priamym vystavením prednej čssti kazety jasnému zdroju svetla. Potom, za použitia dvoch prstov, rýchle zakryte a odkryte senzory. Kazeta by sa mala zatemniť, akonáhle je senzor vystavený svetlu. Môžete tiež použiť zapaľovač horáku.

| PROBLÉM | MOŽNÁ PRÍČINA | RIEŠENIE |
| --- | --- | --- |
| Problematické vidieť cez filter. | Vonkajší štítok je špinavý. | Vyčistite alebo vymeňte predný ochranný štítok. |
|  | Filter zvárania je špinavý. | Mydlovým roztokom a mäkkou handrou vyčistite kazetu automatického stmievania. |
| Filter zapálením oblúku neztmavne. | Citlivosť je nastavená príliš nízka. | ¨Nastavte citlivosť na požadovanú úroveň. |
|  | Vonkajší ochranný štítok je špinavý. | Vyčistite alebo vymeňte predný ochranný štítok. |
|  | Vonkajší ochranný štítok je poškodený. | Skontrolujte vonkajší ochranný štít (poškrabanie, dierkovanie) a v prípade potreby ho vymeňte vyměňte. |
|  | Senzory alebo solárny panel sú zablokované. | Uistite sa, že pri zv. neblokujete senzory alebo slnečné panely vašou rukou alebo inou prekážkou. Nastavte polohu zvárania tak, aby senzory videli zv.oblúk. |
|  | Voľba režimu brúsenia | Uistite sa o správnej volbe zatemnenia. |
| Filter zatemnania stmavne bez zapálenia oblúku. | Citlivosť nastavená príliš vysoká. | Nastavte citlivosť na požadovanú úroveň. |
| Filter zostává po ukončení zvárania tmavý. | Čas meškania je príliš dlhý. | Nastavte meškanie na požadovanú úroveň. |

| VAROVANIE! |
| --- |
| ADF je prasknutý. | Pokiaľ sa vyskytne táto závada, okamžite zastavte používanie tohoto zariadenia. Ochrana pred UV /IR žiarením môže byť ohrozená, čo môže mať za následok popálenie očí alebo pokožky. |
| Otrysky zvaru poškodili filter. | Chýbajúci, poškodený, zlomený alebo skrútený predný krycí štítok. | Pokiaľ je to nutné, vymeňte predný krycí štít. |

6. TECHNICAL SPECIFICATION

| Model FILTRU l | ADF-600G |
| --- | --- |
| Rozmery priezoru | 110x90x9 mm |
| Ochrana pred UV/IR | Až do DIN 16 neustále |
| Svetlý stav | DIN 4 |
| Temný stav | VariabilnáDIN 9-13 |
| Sensor oblúku | 2 |
| Spínací čas | <0.1ms (+23℃) |
| Zmeškanie | 0.1s.min. – 1.0s.max. |
| Citlivosť | Variabilná |
| Napájanie | solar & Lithium bat. |
| Prevádzková teplota | -10℃ ~ +60℃ |

7. TABUĽA VOĽY CLONY (TIENENIE)

Doporučené použitie rôznych úrovní hodnôt pre oblúkové zváranie.

POZNÁMKA: Termín “heavy metals - ťažké kovy ” zahrňuje oceľ, oceľové zliatiny, meď a jej zliatiny atď.

Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho čísla ako jeho nedeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom na neuznanie záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytovaná záručná doba 24 mesiacov a 6 mesiacov na batériu odo dňa nákupu. Behom tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku len v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.

Záruka zaniká v týchto prípadoch :

· nebol predložený originál záručného listu

· jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja

· výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu

· závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku

(včetne zásahu a úprav neautorizovaným servisom)

· poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja  nevhodným poveternostným podmienkam

· výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska

- bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu

Servisné stredisko:

Servis ČR:

Servis Sharks, tel. č.: +420774335397, +420774416287

e-mail: servis@sharks-cz.cz

Servis SK:

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle: 0918 999402 (p. Šimčák)

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamacie uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (len v originálnom balení!).

Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadne záručné opravy potvrdí servis do záručného listu.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky.

Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list.

Tento produkt nevhadzujte do zmiešaného komunálneho odpadu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecním úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

# Text boxes

1.oprava

2.oprava

3.oprava