| CZ Originální návod k použití OSTŘIČKA NOŽŮ |  |
| --- | --- |
| © Güde GmbH & Co. KB - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Německo |

Úvod

Abyste ze svého nového přístroje měli co možná nejdéle radost, přečtěte si prosím před uvedením do provozu pečlivě návod k obsluze a přiložené bezpečnostní pokyny. Dále doporučujeme, abyste si návod k použití uschovali pro případ, že byste si později chtěli znovu připomenout funkce výrobku. V rámci neustálého dalšího vývoje výrobku si vyhrazujeme právo provádět technické změny za účelem vylepšení. Proto jsou obrázky pouze ilustrativní.

Rozsah dodávky

1.	Ostřička nožů GMS 45

2.	Originální návod k provozu

3.	Seznam servisních středisek

Popis přístroje (obr. 1)

1.	Schránka přístroje

2.	Zapínač / vypínač

3.	Štěrbiny pro vedení nože „1“ / hrubé broušení
4.	Štěrbiny pro vedení nože „2“ / jemné broušení

5.	Síťový kabel

6.	Pogumované nohy

7.	Zátka pro přístup k prachové nádobce

8.	Šrouby skříně

Technické údaje ostřičky nožů GMS 45

Přípojka:			230 V(50 Hz

Výkon motoru:			45 W / P1

Otáčky:				2800 min-1

Průměr brusného kotouče:		47 mm

Třída ochrany:			II

Hlučnost:			LWA 55 dB

Hmotnost:			1,28 kg

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Aby se při používání elektrických přístrojů vyloučilo riziko požáru, úderu elektrickým proudem a poranění osob, je nutno dodržovat základní zásady bezpečnosti včetně následujících:

Před uvedením přístroje do chodu si pročtěte si tyto pokyny a dodržujte je.
Tyto bezpečnostní pokyny si dobře uložte!

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností resp. vědomostí, s výjimkou případů, kdy jsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a dostaly od ní instrukce, jak mají přístroj používat.

Na děti dávejte pozor a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. Děti a nepovolané osoby vždy udržujte v bezpečné vzdálenosti od přístroje.

Provoz je přípustný pouze s proudovým chráničem (RCD, max. chybný proud 30 mA).

Před uvedením přístroje do provozu musí kvalifikovaný elektrikář prověřit, že byla učiněna požadovaná bezpečnostní opatření z oboru elektro.

Je nutno dodržovat národní ustanovení.

Přístroj se zapojí do elektrické zásuvky.

Je nutno dbát na to, aby elektrická zásuvka i zástrčka byly chráněny před působením vody.

Zkontrolujte napětí. Technické údaje na štítku přístroje musí souhlasit s údaji elektrické sítě.

Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, že elektrický kabel ani zásuvka nejsou poškozeny.

Abyste předešli ohrožení, je nutno poškozený síťový kabel nechat vyměnit u výrobce. Za žádných okolností neprovádějte opravy sami.

Pokud by přístroj začal nenormálně vibrovat, vypněte motor a ihned pátrejte po příčině. Vibrace jsou obecně výstrahou před poruchou chodu.

Své pracoviště udržujte v pořádku!
Nepořádek na pracovišti může vést k úrazům.

Dbejte na podmínky prostředí, v nichž pracujete. Přístroje nevystavujte působení deště. Elektrické nářadí a stroje nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Zajistěte si dostatečné osvětlení. Přístroje neprovozujte v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Chraňte se před úderem elektrickým proudem!
Nedotýkejte se uzemněných dílů.

Jiné osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od přístroje!
Nenechte jiné osoby, zejména děti, aby se dotýkaly přístroje nebo kabelu. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od svého pracoviště.

Své nářadí si ukládejte!
Nepoužívané nářadí byste měli ukládat na suchém, uzamčeném místě a mimo dosah dětí.

Přístroj nepřetěžujte!
Budete pracovat lépe a bezpečněji v uvedeném rozsahu výkonu.

Používejte správné nářadí!
Nepoužívejte slabé stroje na těžké práce. Přístroje nepoužívejte k účelům, k nimž nejsou určeny.

Noste vhodný pracovní oděv!
Nenoste široký oděv ani šperky, mohou být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při práci venku doporučujeme neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé vlasy, noste síťku.

Používejte ochranné pomůcky!
Vždy noste ochranné brýle.
Při prašných pracích používejte respirátor.

Kabel nepoužívejte k účelům, pro které není určen!
Kabel nepoužívejte k vytahování zástrčky ze zásuvky a chraňte jej před vysokými teplotami a ostrými hranami.

Vyhněte se nenormálnímu držení těla!
Zajistěte si stabilní postoj, abyste neustále udrželi rovnováhu.

O přístroj pečujte!
Přístroj udržujte ostrý a čistý, aby Vaše práce byla lepší a bezpečnější.
Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny vztahující se k výměně nástrojů.
Pravidelně kontrolujte kabel přístroje a v případě poškození jej nechte vyměnit u kvalifikovaného odborníka.
Rukojeti udržujte suché a beze stop oleje a tuků.

Vytahujte zástrčku ze zásuvky!
Když přístroj nepoužíváte, před údržbou a při výměně např. brusných kamenů.

Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že síťové napětí je stejné nebo vyšší než napětí potřebné pro přístroj, a že používáte uzemněný kabel.

V přístroji nenechávejte zastrčené nástroje!
Před zapnutím vždy zkontrolujte, že jste odstranili veškeré klíče a seřizovací nástroje.

Zabraňte neúmyslnému spuštění!
Ujistěte se, že při zapojení zástrčky do zásuvky je spínač vypnutý.

Buďte pozorní!
Dávejte pozor na to, co děláte. K práci přistupujte s rozumem. Přístroje nepoužívejte, jste-li unaveni.

Zkontrolujte, zda přístroj nemá nějaká poškození!
Před dalším používáním přístroje je nutno pečlivě prověřit, že ochranná zařízení nebo lehce poškozené díly fungují bezvadně a v souladu se svým určením.
Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a nedrhnou, nebo zda nejsou některé díly poškozené. Veškeré díly musí být namontovány správně a splňovat všechny podmínky pro bezvadný provoz přístroje. Poškozená ochranná zařízení a díly je nutno nechat odborně opravit nebo vyměnit v autorizované dílně, není-li v návodu k použití uvedeno něco jiného. Poškozené spínače nechte vyměnit v servisní dílně. Nepoužívejte přístroje, u kterých nelze zapnout a vypnout spínač.

VÝSTRAHA!
Používání jiných vložných nástrojů a jiného příslušenství může pro Vás znamenat nebezpečí poranění.

Svůj přístroj nechávejte opravit u kvalifikovaného elektrikáře!
Tento přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smějí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři s použitím originálních náhradních dílů. V opačném případě to může znamenat pro uživatele nebezpečí úrazu.

Bezpečnostní pokyny specifické pro tento přístroj

- Tato ostřička nožů je určena výhradně k ostření za sucha a nesmí se dostat do styku s kapalinami.

- Tuto ostřičku nožů je dovoleno používat pouze k ostření hliníkových, ocelových a nerezových nožů bez vlnitého ostří o minimální délce čepele 10 cm.

- Při broušení dochází k jiskření. Ostřičku nožů udržujte v bezpečné vzdálenosti od snadno vznětlivých kapalin a materiálů.

- Bezprostředně po použití se nedotýkejte brusného kamene ani nože, neboť se při broušení velmi zahřejí.

- Zbarví-li se ostřený předmět během broušení do modra, je přehřátý a může dojít k jeho poškození. Ostřený předmět během broušení v případě potřeby chlaďte pravidelně ve vodě a před dalším broušením je osušte.

- Tuto ostřičku nožů je dovoleno používat pouze s namontovanými vodicími štěrbinami.

Značení

Bezpečnost výrobku:

| Výrobek se shoduje s příslušnými normami Evropského společenství | Třída ochrany II |
| --- | --- |

Zákazy:

| Zákaz tahání za kabel | Nepoužívejte za deště |
| --- | --- |

Výstraha:

| Výstraha /pozor | Nebezpečí vtažení |
| --- | --- |
| Osoby stojící kolem musí dodržet bezpečnostní vzdálenost | Výstraha před poraněními rukou |

Příkazy:

| Před použitím si pročtěte návod k obsluze | Noste pomůcky na ochranu zraku a sluchu |
| --- | --- |
| Používejte bezpečnostní rukavice | Používejte ochranný respirátor |

Ochrana životního prostředí:

| Odpad neodhazujte do prostředí, ale řádně jej likvidujte. | Obalový materiál z lepenky lze odevzdat ve sběrnách k tomu určených. |
| --- | --- |
| Poškozené a/nebo likvidované elektrické a elektronické přístroje je nutno odevzdat ve sběrně k tomu určené. |  |

Obal:

| Chraňte před mokrem | Orientace obalu nahoru |
| --- | --- |
| Recyklace Interseroh |  |

| Síťová přípojka | Hmotnost |
| --- | --- |
| Výkon motoru | Otáčky |
| Průměr brus. kamene | Hlučnost |

Provoz (obr. 2 – 5)

- Ostřičku nožů postavte na stabilní, rovný povrch.

- Před ostřením nože vyčistěte, aby se na brusné kameny nedostaly zbytky potravy ani tuky.

- Ostřičku nožů zapojte do elektrické sítě.

- Levým palcem stiskněte zapínač/vypínač.

- Ostřený nůž držte pevně v pravé ruce. Pozor! Abyste se vyhnuli úrazu, udržujte prst v bezpečné vzdálenosti od čepele.

- Čepel pomalu za 3 až 4 sekundy lehkým tlakem 3x protáhněte sem-tam vodicími štěrbinami 1 – hrubé ostření (obr. 1, 2) a poté 3x sem-tam vodicími štěrbinami 2 – jemné ostření (obr. 4, 5).

- Začněte koncem čepele, tedy místem, kde čepel ústí do rukojeti, a nůž pomalu táhněte směrem k sobě. Dbejte na to, abyste na nůž vyvíjeli konstantní tlak, aby čepel byla neustále ve stejném kontaktu s ostřicím kolem. Nůž ostřete jedním pohybem, nezastavujte v polovině dráhy. 

Řezná hrana nože by při ostření měla být neustále rovnoběžná se stolem.

- Zkontrolujte výsledek a v případě potřeby tento postup opakujte, dokud nedocílíte požadované ostrosti.

- Ostrost nože zkontrolujete nejlépe řezáním rajčete nebo proříznutím kousku papíru.

- Brusné kolo zastavte vypínačem.

Při manipulaci s ostřenými noži buďte velmi opatrní! Dbejte na to, aby se do styku s rotujícím brusným kolem dostala pouze čepel nože. Nikdy nestrkejte do rotujícího brusného kola prsty nebo jiné předměty než ostřený nůž.

Záruka

Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu nebo výrobní vady. Při uplatnění záruční vady je třeba přiložit originál dokladu o koupi s datem prodeje. Záruka se nevztahuje na neodborné zacházení, např. přetížení přístroje, použití násilí, poškození vlivem cizího působení nebo cizích těles. Na nedodržení návodu k použití a montáži a normální opotřebení se záruka rovněž nevztahuje.

Zbytková rizika a ochranná opatření

Elektrická zbytková rizika:

| Riziko | Popis | Ochranná opatření |
| --- | --- | --- |
| Přímý elektrický kontakt | Úder elektrickým proudem | Proudový chránič |
| Nepřímý elektrický kontakt | Elektrický úder prostřednictvím média | Proudový chránič |

Jiná ohrožení:

| Riziko | Popis | Ochranná opatření |
| --- | --- | --- |
| Vyhození předmětů | Z přístroje mohou vylétnout cizí tělesa, brusný prach apod., což může vést k poranění | Noste vždy rukavice a ochranné brýle |
|  |  | Kolem stojící osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti. |
| Uklouznutí, klopýtnutí nebo pád osob | Síťový kabel a přístroj sám mohou být příčinou klopýtnutí. | V závislosti na druhu instalace přijměte příslušná opatření (vhodné místo instalace, označení místa instalace atd.) |
| Nepřiměřené místní osvětlení | Nedostatečné osvětlení představuje vysoké bezpečnostní riziko | Při práci s přístrojem si vždy zajistěte dostatečné osvětlení |

Chování v nouzových situacích

Proveďte opatření první pomoci odpovídající poranění a co nejrychleji přivolejte kvalifikovanou lékařskou pomoc.
Zraněného uložte v klidu a chraňte jej před dalšími škodami.

Pro případ úrazu byste měli mít na pracovišti vždy po ruce lékárničku podle DIN 13164. Materiál odebraný z lékárničky ihned opět doplňte. Při volání pomoci uveďte tyto údaje:

1.	Místo nehody
2.	Druh nehody
3.	Počet zraněných
4.	Druh poranění

Používání přístroje v souladu s jeho určením

Tuto ostřičku nožů je dovoleno používat pouze k broušení hliníkových, ocelových a nerezových nožů bez vlnitého ostří o minimální délce čepele 10 cm. Ostřička nožů je určena výhradně k ostření na sucho a nesmí se dostat do kontaktu s žádnými kapalinami.

Tento přístroj je OSTŘIČKA a v žádném případě se nehodí pro práce, které je normálně třeba provést pomocí dvoukotoučové brusky.

Pomocí tohoto přístroje je zakázáno provádět jiné práce než ty, pro něž je přístroj konstruován a které jsou popsány v návodu k obsluze.

Každé použití nad tento rámec se považuje za použití v rozporu s určením. Za škody či poranění tím vzniklé výrobce neručí.

Uvědomte si, prosím, že tento přístroj není konstruován pro komerční a průmyslové používání.

Likvidace

Pokyny pro likvidaci vyplývají z piktogramů na přístroji resp. na jeho obalu. Popis jednotlivých významů najdete v kapitole „Značení“. 
Likvidace přepravního obalu
Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Materiály obalu jsou zpravidla vybrány podle ekologických hledisek a s ohledem na řádnou likvidaci, a proto jsou recyklovatelné.
Vrácení obalu do materiálového koloběhu šetří suroviny a snižuje množství odpadů.Některé části obalu (např. fólie, polystyren) mohou být nebezpečné pro děti. Hrozí nebezpečí udušení! Proto ukládejte části obalu mimo dosah dětí a co nejrychleji je likvidujte.

Požadavky na obsluhu

Obsluha si před použitím přístroje musí pozorně pročíst tento návod k obsluze.

Kvalifikace

Kromě podrobné instruktáže od fundované osoby není pro používání tohoto přístroje nutná žádná další kvalifikace.

Minimální věk

Přístroj smějí provozovat pouze osoby, které dovršily 16 let věku. Výjimkou je používání mladistvými v průběhu přípravy na povolání za účelem dosažení potřebných dovedností, pod dozorem školitele.

Školení

K používání přístroje je třeba pouze odpovídající instruktáž. Speciální školení není nutné.

Servis

Máte technické dotazy? Reklamaci? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze? Na našich internetových stránkách www.guede.com v oblasti Service Vám rychle a bez zbytečné byrokracie pomůžeme. Pomozte nám, prosím, abychom Vám mohli pomáhat. K identifikaci Vašeho přístroje v případě reklamace potřebujeme sériové číslo, číslo výrobku a rok výroby. Všechny tyto údaje najdete na typovém štítku. Abyste je měli neustále po ruce, zapište si je, prosím, sem.

Sériové číslo:
Číslo výrobku:
Rok výroby:

Tel.:		+49 (0) 79 04 / 700-360
Fax:		+49 (0) 79 04 / 700-51999
e-mail:		support @ts.guede.com

Diagnostika chyb

| Porucha | Příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Špatné výsledky ostření | Opotřebený brusný kámen | Vyměňte brusný kámen |
| Přístroj nefunguje | Přerušení přívodu elektrické energie Vadný přístroj | Zkontrolujte zapojení zástrčky do zásuvky Přístroj nechte prověřit u odborníka |

Údržba a uložení

Před prováděním jakýchkoliv prací na přístroji jej vždy odpojte od zdroje elektrického proudu.

Pouze přístroj s pravidelnou údržbou a dobrou péčí může být uspokojivým pomocníkem. Závady v údržbě a péči mohou vést k nepředvídatelným nehodám a zraněním.

Schránku přístroje udržujte bez prachu a nečistot. K čištění používejte měkký hadřík a jemný mýdlový roztok. Zabraňte přímému kontaktu přístroje s ostrými čisticími prostředky. Nesmíte používat agresivní, těkavé nebo leptavé čisticí prostředky. Ostřičku nožů nechte jednou za rok zkontrolovat u kvalifikovaného odborníka. Přístroj chraňte před vlhkostí a prachem. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, uložte jej zakrytý na suché, bezpečné místo mimo dosah dětí.

Tabulka údržby

| Před zahájením práce | Zkontrolujte schránku a síťový kabel, zda nejsou poškozené |
| --- | --- |
| Po ukončení práce | Ostřičku otřete po použití dobře vyždímaným hadříkem, aby na povrchu a v otvorech neulpěl prach a nečistoty. Vytáhněte zátku pro přístup k prachové nádobě a lehkým vyklepáním odstraňte prach z přístroje. |

Výměna brusných kotoučů

Následující kroky pro výměnu brusných kamenů nechte, prosím, provádět pouze odborníka. Uvědomte si, že otevřením schránky zaniká veškerá záruka.

Za účelem výměny brusných kamenů odstraňte po vyšroubování šesti šroubů na spodní straně přístroje kryt schránky (obr. 1/8).

Otevřeným klíčem velikosti 8 povolte upevňovací matice brusných kamenů a vyměňte brusné kameny za nové (sada brusných kamenů pro ostřičku 94118, číslo výrobku: 94119). Je nutno dbát na správnou pozici brusných kamenů při montáži do přístroje (hrubá zrnitost k vodicím štěrbinám 1 – jemná zrnitost k vodicím štěrbinám 2).

Pevně dotáhněte upevňovací matice a zašroubujte schránku.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Tímto prohlašujeme my

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6
D-74549 Wolpertshausen
Německo,

že koncepce a konstrukce níže označených přístrojů v provedeních, která uvádíme na trh, odpovídají příslušným základním bezpečnostním a hygienickým požadavkům směrnic ES.
V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení platnost.

Označení přístrojů:
OSTŘIČKA GMS 45

Č. výrobku:
#94118

Příslušné směrnice ES:
2006/42/ES
2004/108/ES

Použité harmonizované normy:
EN 62233:2008
EN 60335-1:2002+A1, A+:04-A12, A2:06+A13:08
EN 60335-2-14:2006+A1:08
EN 55014-1:2006/+A1:2009
EN61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Údaj o hlučnosti:
Lwa: 55 dB

Datum / podpis výrobce:	  25. 05. 2012

Údaje o podepsaném:		jednatel
				pan Arnold

Technická dokumentace:	J. Bürkle FBL; QS