Návod k použití - CZ

SL-S 50 WHITE

SL-S 50 SILVER

SL-S II 60 WHITE

SL-S II 60 SILVER JDR

Cz - Návod na montáž a používání

Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř byla projektována k výlučně domácímu použití.

Digestoř může mít odlišný vzhled od ilustrací na výkresech této příručky, nicméně návod k použití, údržba a montáž zůstávají nezměněny.

!	Je  důležité  uchovat  si  tuto  příručku,  abyste  ji  mohli konzultovat v jakémkoliv okamžiku. V případě prodeje, postoupení či stěhování si zajistěte, aby zůstala společně s přístrojem.

!	Přečtěte si pozorně návod: obsahuje důležité informace o instalaci, užití a bezpečnosti.

!	Neměňte  elektrickou  či  mechanickou  úpravu  výroku anebo vývodního zařízení.

Poznámka: detaily  označené  symbolem  “(*)”  jsou  volitelné doplňky,   dodáváné   pouze   pro   některé   modely   nebo součástky, které je nutné dokoupit.

Výměna žárovek

Pozor! Nenapojujte přístroj na elektrickou síť, dokud nebyla zcela dokončena jeho instalace.

Před provedením jakéhokoliv úkonu čištění nebo údržby, je třeba  odpojit  kryt  od  elektrické  sítě  tak,  že  se  odpojí  od zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače obytné jednotky.

Při všech instalačních a údržbových pracích používejte pracovní rukavice.

Přístroj není určen k používání pro děti nebo pro osoby se sníženými	fyzickými,	smyslovými	nebo	mentálními schopnostmi, které s ním nemají zkušenost a neznají ho. Tyto osoby můžou s přístrojem zacházet pouze tehdy, kdy jsou pod dohledem  odborného  personálu  nebo  jsou  speciálně vyškoleny k jeho použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Nikdy nepoužívejte kryt bez správně namontované mříže!

Kryt nesmí být NIKDY používán jako odkládací plocha. Může se tak stát pouze ve specificky uvedených případech.

Místnost musí být vybavena dostatečnou ventilací, v případě, že  je  kuchyňský  kryt  používán  současně  s jinými  přístroji s plynovým spalováním nebo spalováním jinými palivy. Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do odvodu používaného pro  odpad  kouřů  z přístrojů  na  plynové  spalování  nebo spalování jiných paliv.

Je přísně zakázáno vařit jídla s volným plamenem pod krytem. Použití otevřeného plamene je škodlivé pro filtry a může se stát příčinou požárů, je tedy třeba se mu vyhnout v každém případě.

Smažení je třeba provádět pouze za stálé kontroly, aby nenastala  situace,  kdy  se  olej  přehřeje  a  dojde  k  jeho vznícení.

Přístupné části se mohou značně rozpálit, pokud jsou používány současně s varným zařízením.

Pokud se týká technických a bezpečnostních opatření, která je třeba zaujmout při odvádění kouře, je třeba úzce dodržovat normy místních odpovědných orgánů. Kryt je třeba často čistit jak vnitřně, tak z vnějšku (ALESPOŇ JEDNOU ZA MĚSÍC), je třeba v každém případě dodržovat vše,  co  je  uvedeno  v návodu  k údržbě  popsaném  v tomto manuálu).

Nedodržování norem čištění krytu a výměny a čištění filtrů se může stát příčinou požárů.

Nepoužívejte či nenechávejte digestoř bez řádně nastavených svíditel a nevystavujte se tak nebezpečí elektrického výboje. Výrobce   se   zříká   jakékoliv   odpovědnosti  za   eventuální nepříjemnosti,  škody  nebo  požáry  způsobené  na  přístroji, které   jsou   následkem   nedodržování   pokynů   uvedených v tomto manuálu.

Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí

2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete  zabránit  případným  negativním  důsledkům  na životní prostředí a  lidské zdraví, ke  kterým by  nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol	na výrobku nebo na dokumentech přiložených k  výrobku udává, že  tento  spotřebič nepatří do  domácího odpadu. Spotřebič je

nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Použití

Digestoř je možné použít s odsáváním mimo místnost, nebo s recirkulačním filtrem pro čištěním vzduchu v místnosti. Modely  bez sacího motoru jsou dodávány pouze v odtahové verzi a musí být napojeny na externí odsávání.(Není součástí dodávky).

Návod  na  propojení  je  uveden  spolu  s  periferní  odsávací jednotkou.

Odsávání mimo místnost

Páry  jsou  vyváděny  mimo  místnost  odtahovím  potrubím upevněného na spojovací přírubě.

Průměr   odtahového   potrubí   se   musí   rovnat   průměru spojovacího prstence.

Pozor! Odtahové potrubí není součástí vybavení a je třeba ho zakoupit.

Horizontální část odtahového potrubí musí mít lehký sklon směrem nahoru (přibližně 10°), tak aby vzduch mohl být odváněn směrem ven snadněji.

Jestliže  je  digestoř  vybavena  filtry  s  uhlíkem,  musejí  být vyňaty.

Napojte digestoř na odtahového potrubí se stejným průměrem jako vývod vzduchu (spojovací příruba).

Použití  odtahového  potrubí  s  menším  průměrem  způsobí snížení výkonu a zvýšení hluku.

Za to výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost.

!	Používejte co nejkratší odtahové potrubí.

!	Používejte  odtahové  potrubí  s  co  nejmenším  počtem záhybů (maximální úhel záhybu: 90°).

!	Vyhněte se zásadním změnám sekce vedení odtahu.

!	Používejte  odtahové  potrubí  s  co  nejhladším  vnitřním povrchem.

!	Materiál  použitý  pro  odtahové potrubí musí  odpovídat platným normám.

Odsávání s recilkulací

Odsávaný vzduch bude před návratem do místnosti zbaven tuku  a  pachů.  K  použití  digestoře  v  této  verzi  je  nutné instalovat dodatečný systém filtrování na základě aktivních uhlíků.

Instalace

Minimální vzdálenost mezi podporou nádoby na varné ploše a nejnižší částí digestoře nesmí být menší než 50cm v případě elektrických sporáků 65cm v případě plynových či smíšených sporáků.

Pokud návod na instalaci varného zařízení na plyn doporučují větší vzdálenost, je třeba se tímto pokynem řídit.

Elektrické připojení

Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku s charakteristikamii umístěnému uvnitř  krytu. Pokud  je  kryt vybaven přípojkou, stačí jej zapojit do zásuvky odpovídající stávajícím normám, která se nachází ve snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži. Pokud kryt   není vybaven přípojkami (přímé připojení k síti) nebo se zásuvka nenachází ve snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži , je třeba použít dvojpólový vypínač odpovídající normám, který zaručí úplné odpojení od sítě v podmínkách kategorie přepětí III, v souladu s pravidly instalace.

Pozor! Dříve než opět napojíte obvod digestoře na síťové napájení a ověříte správné fungování, zkontrolujte si vždy, že síťový kabel byl správně namontován.

Digestoř  je  vybavena  speciálním  napájecím  kabelem;  v případě poškození kabelu vyžádejte si ho u servisní služby.

Instalace

Digestoř je dodávána se speciálními hmoždinkami, které jsou vhodné pro zavěšení do většiny stropních konstrukcí. Přesto by  měl  zavěšení  provést  kvalifikovaný  odborný  pracovník, který rozhodne, zda jsou tyto hmoždinky vhodné pro místní typ a materiál stropní konstrukce. Zároveň zhodnotí únosnost stropu pro digestoř.

Provoz

V případě  velmi  intenzivní  koncentrace  kuchyňských  par použijte   maximální  sací   výkon.   Doporučuje  se   zapnout digestoř 5 minut před zahájením vaření a vypnout ji cca 15 minut po ukončení vaření.

1	Motor OFF

2	Zvýšení rychlosti

Na   každou   rychlost   odpovídá   zapnutí   příslušného světelného znamení led.

Rychlost 1: 1

Rychlost 2: 2

Rychlost 3: 3

3	Svítidla OFF

4	Svítidla ON

Údržba

Pozor! Před jakoukoliv operací čištění či údržby odpojte digestoř   od   elektrické   sítě,   vyjměte   zátrčku   anebo vypněte hlavní spínač bytu.

Čištění

Digestoř musí být často čištěna, jak uvnitř tak zevně (alespoň stejně často jako je prováděna údržba filtrů proti mastnotám). Pro čištění je třeba použít látku navlhčenou denaturovaným líhem   anebo   neutrálními   tekutými   čistícími   prostředky. Nepouživejte prostředky obsahující brusné látky. NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!

Pozor: nedodržení norem čištění přístroje a vyměňování filtrů by  mohlo  vést  k požárům.  Doporučujeme  tedy  dodržovat návod k použití.

Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost za škody na motoru, požáry způsobené nesprávnou údržbou či nedodržením výše uvedeného upozornění.

Tukový filtr

Zadržuje částice tuku uvolňující se při vaření.

Tukový filtr se musí 1x do měsíce vyčistit (vyprat), anebo jestliže systém vyznačování saturace filtru - pokud je součásti vybavení vlastněného modelu - vyznačuje tuto potřebu. Je možné jej čistit ručně jemným mycím prostředkem nebo v kuchyňské myčce při nejnižší teplotě a kratším programu. Demontáž tukového filtru je znázorněna - zatlačte na západku filtru.

Výměna žárovek

Odpojte přístroj z elektrické sítě.

Pozor! Dříve než se doktnete svítidel si ověřte že vychladla.

1.   Vyjměte  ochranu  jemným  vypáčením  pomocí  malého šroubováku či podobného nástroje.

2.   Vyměňte poškozenou žárovku.

Používejte pouze halogenová svítidla o výkonu 12V - 20W max - G4 a dávejte pozor, abyste se jich nedotýkali rukama.

3.   Uzavřete opět stropní lampu (je upevněna na západku)

Jestliže  osvětlení  nefunguje,  dříve  než  zavoláte  servis  si ověřte, zda jste správně nasadili žárovky do uložení.