# Návod k použití

# MYČKA NÁDOBÍ

# Čeština

# DFP 58T94

# Obsah

# Instalace, 2-3

# Umístění a vyrovnání

Připojení přívodu vody a elektřiny

Upozornění týkající se prvního mytí

Technické údaje

# Popis zařízení, 4

# Celkový pohled

Ovládací panel

# Plnění košů, 5

# Spodní koš

Koš na příbory

Horní koš

# Spuštění a použití, 6-7

# Uvedení myčky do činnosti

Plnění mycího prostředku

Volitelné funkce mytí

# Programy, 8

# Tabulka programů

# Leštidlo a regenerační sůl, 9

# Plnění leštidla

Plnění regenerační soli

# Péče a údržba, 10

Přerušení přívodu vody a napájení elektrickým proudem

Čištění myčky

Zabránění tvorbě nepříjemných zápachů

Čištění ostřikovacích ramen

Čištění filtru přívodu vody

Čištění filtrů

Postup v případě dlouhodobé nepřítomnosti

# Upozornění a doporučení, 11

# Všeobecná bezpečnost

Likvidace

Energetická úspora a ohled na životní prostředí

# Problémy a jejich řešení, 12

Nařízení komise v přenesené pravomoci EU č. 1061/2010

| Značka | Indesit |
| --- | --- |
| Model | DFP 58T94 |
| Ložná kapacita při standardním naložení myčky (1) | 14 |
| Třída energetické účinnosti na stupnici A+++ (nejnižší spotřeba) až G (vysoká spotřeba) | A++ |
| Roční spotřeba energie v kWh 2 | 265 |
| Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh | 0,93 |
| Spotřeba energie v off-mode režimu veW | 0,5 |
| Spotřeba energie v left-on režimu ve W | 5,0 |
| Spotřeba vody za rok v litrech | 2520 |
| Sušící výkonostní třída na stupnici G (nízká efektivita) až A (vysoká) | A |
| Délka standardního mycího cyklu v minutách | 190 |
| Délka trvání při left-on režimu v minutách | 10 |
| Hlučnost vdB(A) za 1pW | 44 |
| Vestavný model | Ne |

# 1) Informace na datovém štítku se vztahují ke standardnímu mycímu cyklu, tento program je vhodný pro normálně znečištěné nádobí a nejvíce účinný z hlediska energetické spotřeby a úspory vody. Standardní cyklus korespondujes cyklem Eco.

# 2) Založeno na 280 standardních cyklech při užívání studené vody a spotřebě při úsporném energetickém programu. Aktuální energetická spoteba

# Instalace

- Je důležité tento návod uschovat, aby do něj bylo možné kdykoli nahlédnout. V případě prodeje, postoupení nebo přemístění se ujistěte, že návod zůstane spolu se zařízením.

- Přečtěte si pozorně pokyny: nacházejí se zde důležité informace o instalaci, použití a bezpečnosti.

- V případě přemisťování udržujte zařízení ve svislé poloze; pokud by to bylo nutné, nakloňte je na zadní stranu.

# Umístění a vyrovnání

- Vybalte zařízení a zkontrolujte, zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě poškození zařízení nezapojujte a obraťte se na prodejce.

- Umístěte myčku tak, aby její boky nebo zadní část přiléhaly k vedle stojícímu nábytku nebo ke stěně. Zařízení může být vestavěno také pod souvislou pracovní plochu* (viz montážní výkres).

- Umístěte myčku na rovnou a pevnou podlahu. Vyrovnejte nerovnosti odšroubováním nebo zašroubováním předních nožek, dokud nebude zařízení ve vodorovné poloze. Pečlivé vyrovnání dodá stabilitu a zabrání vibracím, hluku a posunům.

- * Nastavení výšky zadní nožky proveďte pomocí červené šestihranné matice, která se nachází ve spodní, přední, středové části myčky, a klíče na šestihranné matice velikosti 8 mm. Otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček pro zvětšení výšky a proti směru hodinových ručiček pro její zmenšení. (viz návod s pokyny pro vestavění, přiložený k dokumentaci).

# Připojení přívodu vody a elektřiny

- Uzpůsobení elektrických a vodovodních rozvodů pro instalaci musí být provedeno pouze kvalifikovaným personálem.

- Myčka nesmí stát na hadicích ani na přívodních elektrických kabelech.

- Zařízení musí být připojeno k vodovodní síti prostřednictvím nových hadic. Nepoužívejte znovu staré hadice.

Hadice pro napouštění (A) a vypouštění (B) vody a přívodní elektrický kabel mohou vést po pravé nebo po levé straně, což umožní lepší instalaci (viz obrázek).

# Připojení hadice pro přívod vody

- K přívodu studené vody: Našroubujte dobře přívodní hadici ke kohoutku s hrdlem se závitem ¾ plyn; před našroubováním nechte odtéct vodu, dokud nebude čirá, aby případné nečistoty neucpaly zařízení.

- K přívodu teplé vody: V případě centralizovaného rozvodu s termosifony se může do myčky napouštět teplá voda z vodovodní sítě, která však nesmí přesáhnout teplotu 60°C. Přišroubujte hadici ke kohoutku, jak je popsáno pro přívod studené vody.

- V případě, že délka přívodní hadice není dostatečná, obraťte se na specializovaný obchod nebo na autorizovaného technika (viz Servisní služba).

- Tlak vody se musí nacházet v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s Technickými údaji (viz po straně).

- Dávejte pozor, aby hadice nebyla ohnutá ani stlačená.

# Bezpečnostní opatření proti vytopení

Aby bylo zaručeno, že nedojde k vytopení, je myčka:

- vybavena systémem, který přeruší přívod vody v případě poruch nebo úniků vody zevnitř myčky.

Některé modely jsou vybaveny přídavným bezpečnostním zařízením New Acqua Stop*, které zajišťuje ochranu proti vytopení i v případě roztržení přívodní hadice.

UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ!

Hadice pro přívod vody se nesmí v žádném případě přeřezávat, poněvadž obsahuje části pod napětím.

*Je součástí pouze některých modelů.

# Připojení hadice pro vypouštění vody

Připojte hadici pro vypouštění vody bez jejího ohýbání k odpadovému potrubí s minimálním průměrem 4 cm. Nebo ji připevněte k okraji umývadla nebo vany; volný konec vypouštěcí hadice nesmí zůstat ponořený ve vodě.

Speciální plastové koleno* usnadňuje optimální umístění: Připevněte koleno pevně ke zdi, abyste zabránili pohybům hadice a únikům vody z odpadu. Část hadice označená písmenem A se musí nacházet ve výšce 40 až 100 cm od země (viz obrázek).

- Nedoporučujeme používat prodlužovací hadice.

# Elektrické zapojení

Před zastrčením zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistěte, zda:

- Má zásuvka uzemnění a vyhovuje zákonným normám;

- je zásuvka schopna snést maximální výkon zařízení, který je uveden na štítku s vlastnostmi zařízení na vnitřní straně dvířek (viz kapitola Popis myčky);

- se napájecí napětí nachází v rozmezí hodnot uvedených na štítku s vlastnostmi zařízení na vnitřní straně dvířek;

- je zásuvka kompatibilní se zástrčkou myčky. V opačném případě požádejte o výměnu zástrčky autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky.

- U nainstalovaného zařízení musí být snadno přístupný napájecí kabel i zásuvka elektrického rozvodu.

- Kabel se nesmí ohýbat ani stlačovat.

- V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním střediskem tak, aby se předešlo jakémukoli riziku (viz Servisní služba).

- Firma odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení těchto předpisů.

# Páska proti kondenzaci*

Po vestavění myčky otevřete dvířka a nalepte průhlednou adhezivní pásku pod dřevěnou poličku na ochranu proti případné kondenzaci.

# Upozornění týkající se prvního mytí

Po instalaci ihned před prvním mytím naplňte zcela vodou zásobník na sůl a teprve poté přidejte přibližně 1 kg soli (viz kapitola Leštidlo a regenerační sůl): je normální, že voda přeteče. Zvolte stupeň tvrdosti vody (viz kapitola Leštidlo a regenerační sůl). Po naplnění solí kontrolka CHYBĚJÍCÍ SŮL* zhasne.

- Nenaplnění soli do zásobníku může způsobit poškození zařízení na změkčování vody a topného článku.

| Technické údaje |  |
| --- | --- |
| Rozměry | Šířka 60 cm Výška 85 cm Hloubka 60 cm |
| Kapacita | 14 standardních sad |
| Přívodní tlak vody | 0,05 ÷1 MPa (0.5÷10 bar) 7,25 – 145 psi |
| Napájecí napětí | viz štítek s vlastnostmi zařízení |
| Celkový příkon | viz štítek s vlastnostmi zařízení |
| Pojistka | viz štítek s vlastnostmi zařízení |
|  | Toto zařízení je ve shodě s následujícími unijními předpisy: -2006/95/EC (Nízké napětí) v platném znění; -2004/108/EC (Elektromagnetická kompatibilita) v platném znění; -2009/125/EC (Nařízení 1016/2010 Ekodesign) -97/17/EC Štítkování - 2012/19/EU- WEE |

*Je součástí pouze některých modelů.

# Popis zařízení

# Celkový pohled

- Horní koš

- Horní ostřikovací rameno

- Sklopné držáky

- Regulátor výšky koše

- Spodní koš

- Spodní ostřikovací rameno

- Mycí filtr

- Zásobníkna sůl

- Nádobky na mycí prostředek a zásobník na leštidlo

- Datový štítek

- Ovládací panel***

# Ovládací panel

# Select wash cycle button – Tlačítko výběru mycího programu

# ON/OFF/Reset button – ON/OFF/Reset tlačítko

# Display –Displej

# Button and indicator lights Start/Pause:  Tlačítko a kontrolka Start/Pauza

# Half load/Extra light button: Tlačítko polovičního naložení/Extra light

# Multi-functional tablets button (Tabs): Tlačítko multifunkčních tablet

# Delayed start button: Tlačítko opožděného startu

# Displej

*** Pouze u zcela vestavěných modelů

*Je součástí pouze některých modelů.

Počet a typ programů a volitelných funkcí se liší v závislosti na modelu myčky.

Plnění košů

| Před plněním košů odstraňte z nádobí zbytky jídla a vylijte ze sklenic a pohárů tekutiny, které v nich zůstaly. Není třeba provádět předběžné oplachování pod tekoucí vodou. Umístěte nádobí tak, aby zůstalo bez pohybu a nepřevrátilo se, aby nádoby zůstaly obráceny otvorem dolů a aby se vypouklé a vyduté části nacházely v šikmé poloze, což umožní vodě dostat se ke všem povrchům i odtékat. Dávejte pozor, aby víka, rukojeti, pánve a tácy nebránily otáčení ostřikovacích ramen. Malé předměty umístěte do košíku na příbory. Plastový příbor a pánve z antiadhezivního materiálu mají tendenci více zachytávat kapky vody, a proto jejich schopnost sušení bude menší než u keramického nebo ocelového nádobí. Lehké předměty (jako např. plastové nádoby) musí být dle možností umístěny do horního koše a tak, aby se nemohly pohybovat. Po naplnění zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet. Spodní koš Do spodního košíku lze ukládat hrnce, víka, talíře, salátové mísy, příbory apod. Talíře a velká víka je třeba dle možnosti umístit po krajích koše. Doporučuje se umístit značně znečištěné nádobí do spodního koše, protože v této části myčky jsou proudy vody nejsilnější a umožňují dosáhnout nejlepších výsledků mytí. Některé modely myček nádobí disponují naklonitelnými částmi*, které lze použít ve svislé poloze k uložení talířů nebo ve vodorovné poloze (spuštěné dolů) k uložení hrnců a salátových mís | Nože a další pomůcky s ostrými břity se musí umístit do příborového koše se špičkami mířícími dolů nebo se musí umístit vodorovně do naklápěcího oddílu na horní mřížce. Horní koš Naložte do něj choulostivé a lehké nádobí: sklenice, šálky, talířky, nízké salátové mísy.. Některé modely myček nádobí disponují naklonitelnými částmi*, které lze použít ve svislé poloze k uložení talířů nebo ve vodorovné poloze (spuštěné dolů) k uložení hrnců a salátových mís.Horní koš je výškově nastavitelný dle potřeby: do horní polohy kvůli umístění neskladného nádobí; do spodní polohy kvůli využití prostorů sklopných nebo naklonitelných držáků a vytvoření většího prostoru směrem nahoru. Nastavení výšky horního koše Horní koš může být nastaven do spodní nebo do horní polohy s cílem usnadnit ukládání nádobí. Je lépe nastavit výšku horního koše při PRÁZDNÉM KOŠI. NIKDY nezvedejte nebo nespouštějte koš pouze z jedné strany. Koš na příbory Košík na příbory je vybaven horními mřížkami pro lepší uspořádání příborů. Musí být umístěn výhradně v horní přední části spodního koše. |
| --- | --- |

# Spuštění a použití

| Spuštění myčky Otočte vodovodním kohoutkem na otevřeno. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout – ON/OFF , všechny kontrolky na ovládacím panelu se na několik sekund rozsvítí. Otevřete dvířka a vsypte vhodné množství detergentu (viz níže). Naložte mřížku (viz Ložné mřížky) a zavřete dvířka. Zvolte cyklus mytí podle typu nádobí a úrovně jeho znečištění (viz Tabulka pracích cyklů) tisknutím tlačítka P. Vyberte volbu mytí * (viz připojené informace). Stiskem tlačítka START zahajte cyklus; dlouhé pípnutí signalizuje spuštění mycího cyklu; jméno zvoleného cyklu se zobrazí spolu se zbývajícím časem do konce cyklu. Dvě krátká pípnutí a jedno dlouhé oznámí konec mycího cyklu a na displeji se objeví text cyklus ukončen „CYCLE END“. Vypněte zařízení stiskem tlačítka zapnutí / vypnutí ON/OFF, uzavřete ventil vody a vytáhněte zástrčku zařízení z elektrické zásuvky. 9. Počkejte několik minut, a pak teprve odeberte nádobí, abyste tak zabránili popáleninám. Vyložte vsázku z mřížek počínaje nižšími úrovněmi. Automatický mycí cyklus *: tento model pračky je vybaven speciálním senzorem, který lze použít k vyhodnocení úrovně znečištění a automaticky podle toho volit nejúčinnější a nejúspornější mycí cyklus. Trvání automatického mycího cyklu se může kvůli činnosti tohoto senzoru tedy lišit. Úprava mycího cyklu, který už běží Pokud dojde při úkonech volby mycího cyklu k chybě, je možné, pokud cyklus teprve začal, cyklus změnit, vypněte stroj stiskem a podržením tlačítka ON/OFF/Reset (zapnout/vypnout/reset). Opět jej zapněte pomocí stejného tlačítka a zvolte žádoucí cyklus mytí a příslušné volby. Přidání dalšího nádobí Stiskněte tlačítko Start/Pauza (odpovídají kontrolky se rozblikají). Otevřete dvířka a dbejte, abyste se vyhnuli unikající páře, a umístěte nádobí dovnitř zařízení. Stiskněte tlačítko Start/Pauza (trvalé rozsvícení kontrolky): cyklus se spustí od bodu, v němž byl přerušen. Náhodné přerušení Jsou-li během mycího cyklu otevřena dvířka nebo dojde-li k výpadku proudu, cyklus se zastaví. Opět se spustí od bodu, v němž byl přerušen, jakmile se dvířka zavřou nebo jakmile se obnoví dodávka proudu. Dávkování mycího prostředku | Dobrý výsledek mytí závisí také na správném dávkování mycího prostředku, přičemž platí, že při překročení doporučeného množství nedojde ke zvýšení účinnosti mytí, ale pouze k vyššímu znečištění životního prostředí. V závislosti na stupni znečištění lze dávkování přizpůsobit konkrétnímu případu použitím práškového nebo tekutého mycího prostředku. V případě běžného znečištění se obvykle používá přibližně 35 g práškového mycího prostředku nebo 35 ml tekutého mycího prostředku. V případě použití tablet stačí jedna. Když je nádobí málo znečištěné nebo když bylo předem opláchnuto pod vodou, výrazně snižte množství mycího prostředku. Pro dosažení dobrých výsledků mytí dodržujte pokyny uvedené na obalu mycího prostředku. V případě dalších otázek vám doporučujeme obrátit se na konzultační kanceláře výrobců mycích prostředků. Pro otevření nádobky na mycí prostředek aktivujte otevírací mechanismus „A“. Množství mycího prostředku určené pro předběžné mytí musí být aplikováno přímo do mycího prostoru. 1. Dávkování mycího prostředku provádějte podle Tabulky programů, aby bylo zajištěno použití jeho správného množství. Ve vaničce B je vyznačena úroveň odpovídající maximálnímu množství tekutého nebo práškového mycího prostředku, které lze použít pro každý cyklus. 2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okrajů nádobky a zavřete kryt až po zacvaknutí. 3. Zavřete víko nádobky na mycí prostředek jeho zatlačením nahoru, až po správné zasunutí do zavíracího mechanismu. Nádobka na mycí prostředek se otevře automaticky ve vhodném okamžiku v závislosti na zvoleném programu. Při použití kombinovaných mycích prostředků se doporučuje použít volitelnou funkci TABS, která přizpůsobí mycí program tak, aby bylo vždy dosaženo nejlepšího výsledku mytí a co nejlepšího možného sušení. Používejte výhradně mycí prostředky pro myčky nádobí. NEPOUŽÍVEJTE mycí prostředky pro mytí v rukou. Nadměrné použití mycích prostředků může způsobit přítomnost pěny na konci cyklu. Použití tablet se doporučuje pouze u modelů, které mají k dispozici volitelnou funkci MULTIFUNKČNÍ TABLETY. Účinnějšího mytí a sušení je možné dosáhnout s použitím mycího prášku, tekutého leštidla a soli. |
| --- | --- |

# Programy

- V případě, že je nádobí málo znečištěné nebo bylo předem opláchnuto pod vodou, snižte úměrně dávku mycího prostředku. Počet a typ programů a volitelných funkcí se mění v závislosti na modelu myčky.

| Mycí cykly | Sušení | Volitelné programy | Spotřeba vody (l/cykus) | Spotřeba energie (kWh/cyklus) | Doba trvání mycího cyklu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ECO | Ano | Odložený start – Tablety Poloviční náplň | 9 | 0,93 | 03:10´ |
| 2.Auto intenzivní | Ano | Odložený start – Tablety Poloviční náplň | 14-15,5 | 1,50-1,80 | 02:00‘-03:10‘ |
| 3. Auto normal | Ano | Odložený start – Tablety - Poloviční náplň | 14,5-16 | 1,20-1,35 | 01:30-02:30‘ |
| 4. Citlivé | Ano | Odložený start – Tablety - Poloviční náplň | 11 | 1,10 | 01:40‘ |
| 5. Rychlé 30´ | Ne | Odložený start – Tablety | 9 | 0,50 | 00:30‘ |
| 6. Předmytí | Ne | Odložený start – Poloviční náplň | 4,5 | 0,01 | 00:12‘ |
| 7. Hygienické mytí | Ano | Odložený start | 10 | 1,25 | 01:20‘ |
| 8. Extra | Ne | Odložený start – Extra citlivé (poloviční nálož) | 11 | n.a. | 01:00 |

Poznámky

Optimální úrovně výkonu lze dosáhnout dodržením maximálního specifikovaného množství nádobí.

K usnadnění odměření detergentu stojí za to si zapamatovat že:

1. ECO mycí cyklus – je to standardní cyklus, na který odkazuje štítek na spotřebiči. 29gr/ml + 6gr/ml (předmytí)– 1 Tableta

2. Velmi znečištěné nádobí a pánve – 35 gr/ml – 1 Tableta

3. Normálně znečištěné nádobí a pánve. 29 gr/ml + 6 gr/ml (předpírka) – 1 Tableta

4. Cyklus pro křehké nádobí a nádobí citlivé vysokým teplotám – 35 gr/ml – 1 Tableta

5. Rychlé mytí (ideální pro 2 sady) 25 gr/ml – 1 tableta

6. Předmytí  - bez detergentu

7. Vysokoteplotní desinfekční cyklus (vhodné pro kojenecké láhve) – 30 gr/ml – 1 Tableta

8. Rozměrné nádobí – 35 gr/ml

Spotřeba v Left-on režimu: 5,0 W, v Off-mode: 0,5W

1 polévková lžíce = 15 g prášku = přibližně 15 ml kapaliny – 1 kávová lžička = 5 g prášku = přibližně 5 ml kapaliny

# Speciální mycí cykly

| Mycí cyklus EXTRA EXTRA umožňuje zvládnout umýt velmi znečištěné nádobí větších rozměrů až do výšky 53 cm (pečící pánve, plechy, rošty, servírovací tácy apod.). Pro lepší umístění nádobí vyjměte z myčky horní koš. Uvolněte dva zámky a vyjměte koš. Při opětovném vložení koše se ujistěte, že správně zapadl do obou dvou zámků. Pro dosažení optimálního mycího výsledku umístěte nádobí podle obrázku viz. výše. Cyclus může být rovněž použit pro velké křehké nádobí použitím tlačítka Extra Light. Myčku bez horního koše zapínejte pouze v případě zvolení programu EXTRA. Pro tento mycí cyklus nalijte mycí prostředek přímo do vnitřního prostoru myčky/přímo na nádobí a nevkládejte ho do zásobníku. Mycí volby VOLBY je možné nastavit, upravit nebo resetovat pouze po výběru mycího cyklu a před stisknutím tlačítka Start/Pause. Je možné zvolit pouze takovou volbu, která je kompatibilní s typem mycího cyklu. Pokud není volba kompatibilní se zvoleným mycím cyklem (viz Tabulka mycích cyklů), odpovídající kontrolka třikrát rychle zabliká. Pokud je zvolena volba nekompatibilní s jinou dříve zvolenou volbou nebo mycím cyklem, kontrolka nekompatibilní volby třikrát zabliká a zhasne, zatímco kontrolka později zvoleného nastavení zůstane rozsvícená. | Poloviční naložení /Extra light Toto tlačítko má 2 funkce: POLOVIČNÍ NAPLNĚNÍ a EXTRA LIGHT. Vyberte mycí cyklus a stiskněte tlačítko, indikátor se rozsvítí. Stiskněte tlačítko znovu pro deaktivaci funkce. Poloviční náplň Pokud nemáte velké množství nádobí stiskněte tlačítko poloviční náplně, příslušná kontrolka se rozsvítí. Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko znovu. Přizpůsobte množství použitého detergentu. Extra light Tento program je kompatibilní pouze s funkcí poloviční náplň. Tato funkce je zejména vhodná pro velké nádobí a nedispounuje závěrečným sušícím procesem. Multi-funkční tablety Tato funkce optimalizuje mycí a sušící výslekdy a prodlužuje dobu trvání programu. Použití tablet doporučujeme pouze za použití funkce Multi-funkční tablety. Odložený start Funkce nabízí možnost odloženého startu o 1 až 24 hodin: 1) Vyberte vhodný mycí cyklus a další požadované funkcionality, stiskněte tlačítko odloženého startu. Indikátor se rozsvítí. Použijte to samé tlačítko, když se zapne vybraný program (h01, h02) 2) Potvrďte výběr stisknutím Start/Pauza pro začátek odpočítávání zvoleného času. 3) Jakmile dosáhnete přednastaveného času odložení startu, kontrolka přestane svítít a vybraný mycí cyklus se zapne. Pro deaktivaci funkce stiskněte znovu tlačítko Odložené start, dokud se na displeji nezobrazí Off. Funkce odloženého startu nemůže být vybrána po spuštění mycího cyklu. |
| --- | --- |

# Leštidlo a regenerační sůl

- Používejte pouze specifické výrobky určené pro myčky nádobí. Nepoužívejte kuchyňskou/ průmyslovou sůl nebo mycí prostředek pro ruč-ní mytí. Řiďte se pokyny uvedenými na obalu.

- Pokud používáte multifunkční mycí prostředek, není nezbytné přidávat leštidlo, zato doporučujeme přidat sůl, zejména v případě, že je voda tvrdá nebo velmi tvrdá. (Řiďte se pokyny uvedenými na obalu).

- V případě, že nepřidáte sůl ani leštidlo, je normální, že kontrolka CHYBĚJÍCÍ SŮL* a CHYBĚJÍCÍ LEŠTIDLO* zůstanou rozsvícené.

# Dávkování leštidla

Leštidlo usnadňuje sušení nádobí, protože nechává vodu stékat po povrchu, takže zde nezůstávají pruhy ani skvrny. Zásobník na leštidlo se má plnit:

- Když se na panelu/displeji rozsvítí kontrolka CHYBĚJÍCÍ LEŠTIDLO*; stále zůstává v zásobní-ku leštidlo pro 1-2 cykly

1.Otevřete zásobník D stisknutím a otevřením

(přizvednutím) uzávěru víka.

2.Nalijte leštidlo až po rysku maxima a zabraňte

tomu, aby přeteklo. Pokud se tak stane, ihned jej

utřete suchým hadříkem.

3.Tlačte zásobník dolů až dokud neuslyšíte

zacvaknutí. NIKDY nenalévejte leštidlo přímo

dovnitř vany.

# Nastavení dávky leštidla

Pokud nejste spokojeni s výsledkem sušení, je mož-né upravit dávku leštidla. Zapněte myčku pomocí tlačítka ON/OFF, vyčkejte několik vteřin a vypněte ji pomocí tlačítka ON/OFF. Stiskněte celkem 3x tla-čítko Start/Pauza; zapněte myčku pomocí tlačítka ON/OFF pro přístup do menu pro nastavení. Roz-svítí se kontrolka leštidla (tovární nastavení). Vyber-te úroveň dodávek leštidla pomocí tlačítka P mycího cyklu P. (0 až 4 max.). Stiskněte tlačítko ON/OFF pro uložení nastavení. Pokud je hladina leštidla nastavena na NULU, nebude dodáváno žádné leš-tidlo. Kontrolka pro NÍZKOU ÚROVEŇ LEŠTIDLA nebude svítit, pokud nebude k dispozici leštidlo.

- Jestliže se na nádobí nacházejí pruhy, otáčejte tlačítkem směrem k nižším číslům (1-2).

- Jestliže jsou na nádobí kapky vody nebo vápena-té skvrny, otáčejte směrem k vyšším číslům (3-4).

# Nastavení tvrdosti vody

Každá myčka je vybavena zařízením na změkčová-ní vody, které s použitím regenerační soli specifické pro myčky dodává pro mytí nádobí vodu bez vápen-ce. Tato myčka umožňuje regulaci, která snižuje znečištění a optimalizuje vlastnosti mytí v závislosti na tvrdosti vody.

Údaj se dá zjistit u dodavatele pitné vody.

-Zapněte zařízení stisknutím tlačítka ON/OFF, vyč-kejte několik vteřin a vypněte ji pomocí tlačítka ON/ OFF. Podržte dolů tlačítko Start/Pause po dobu min. 3 sekund; zapněte myčku použitím tlačítka ON/OFF pro přístup k nabídce nastavení - kontrolka úrovně soli svítí.

-Zvolte požadovanou úroveň (1-5* v závislosti od modelu) použitím tlačítka P (změkčovač vody nasta-ven na střední úroveň).

- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro uložení nastave-ní. I v případě použití multifunkčních tablet naplňte dávkovač soli.

(°dH = tvrdost v německých stupních - °fH = tvrdost ve francouzských stupních – mmol/l = milimol/litr)

# Doplnění regenerační soli

Abyste získali dobré výsledky mytí, je nezbytné kon-                       trolovat, aby zásobník na sůl nebyl nikdy prázdný. Regenerační sůl odstraňuje z vody vápenec a za-braňuje jeho usazování na nádobí. Zásobník na sůl je umístěn ve spodní části myčky (viz Popis) a musí se plnit:

- Když při pohledu na uzávěr zásobníku soli není vidět zelený plovák*;

- když se na panelu/displeji rozsvítí kontrolka CHYBĚJÍCÍ SŮL*;

1.Vyjměte spodní koš a odšrou-bujte uzávěr zásobníku proti směru hodinových ručiček.

2.Pouze při prvním použití: na-plňte zásobník vodou až po okraj.

3.Umístěte trychtýř * (viz obrázek) a naplňte zásobník solí až po okraj (cca 1 kg); je běžné, že přeteče trochu vody.

4.Vyjměte trychtýř *, odstraňte zbytky soli z hrdla; před zašroubováním opláchněte uzávěr pod tekoucí vodou a obraťte jej hlavou dolů a nechte vytéct vodu ze čtyř štěrbin, které jsou umístěny do hvězdy ve spodní části uzávěru. (uzávěr se zeleným plová-kem*). Tuto operaci doporučujeme provádět při každém doplnění soli.

Uzavřete dobře uzávěr, aby se během mytí do zá-sobníku nedostal mycí prostředek (mohlo by se ne-vratně poškodit zařízení na změkčování vody).

- Pokud to považujete za nezbytné, naplňte sůl před mycím cyklem tak, aby se odstranil solný roztok, který přeteče ze zásobníku soli.

*Je součástí pouze některých modelů.

# Péče a údržba

Přerušení přívodu vody a napájení elektrickým proudem

- Po každém mytí zavřete vodovodní kohoutek, aby se zabránilo nebezpečí úniků vody.

- Když čistíte zařízení a během prací údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu.

# Čištění myčky

- Vnější povrch a kontrolní panel se mohou čistit neabrazivním hadrem navlhčeným ve vodě. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní materiály.

- Vnitřní vana se může čistit od případných skvrn hadrem namočeným ve vodě a troše octa.

# Zabránění tvorbě nepříjemných zápachů

- Nechte vždy přivřená dvířka, abyste zabránili hromadění vlhkosti.

- Pravidelně čistěte vlhkou houbičkou obvodová těsnění na dvířkách a nádobkách na mycí prostředek. Zabráníte tím hromadění zbytků jídla, které jsou hlavní příčinou nepříjemného zápachu.

# Čištění ostřikovacích ramen

Může se stát, že se zbytky jídla zachytí na ostřikovacích ramenech a ucpou otvory, z nichž proudí voda: občas je dobré je zkontrolovat a vyčistit nekovovým kartáčkem.

Obě ostřikovací ramena je možné demontovat.

Horní ostřikovací rameno demontujete tak, že odšroubujete proti směru hodinových ručiček plastovou objímku. Horní ostřikovací rameno se montuje zpět tak, že jeho část s největším počtem otvorů je obrácena směrem nahoru.

Spodní ostřikovací rameno se demontuje zatlačením na jazýčky umístěné po stranách a jeho vytažením směrem vzhůru.

# Čištění filtru přívodu vody*

Pokud je/jsou vodovodní potrubí/hadice nové nebo nebylo/nebyly dlouhou dobu v činnosti, nechte odtékat vodu, dokud nebude čirá a bez nečistot. V případě neprovedení tohoto opatření je zde riziko, že se bod, kam přitéká voda, ucpe a poškodí myčku.

- Čistěte pravidelně filtr přívodu vody, který se nachází na výstupu kohoutku.

- Zavřete vodovodní kohoutek.

- Odšroubujte konec hadice přívodu vody, vyjměte filtr a opatrně jej umyjte pod proudem tekoucí vody.

- Nasaďte filtr zpět a přišroubujte hadici.

# Čištění filtrů

Filtrační jednotka je tvořena třemi filtry, které odstraňují z mycí vody zbytky jídla a znovu ji vracejí do oběhu: Pro získání dobrých výsledků mytí je nezbytné filtry čistit.

- Pravidelně čistěte filtry.

- Myčka se nesmí používat bez filtrů nebo s odháknutým filtrem.

- Po několika mytích zkontrolujte filtrační jednotku a v případě, že je to nutné, ji pečlivě vyčistěte pod tekoucí vodou; pomozte si přitom nekovovým kartáčkem a řiďte se níže uvedenými pokyny:

- Otáčejte válcovitým filtrem C proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej (obr. 1).

- Vyjměte objímku filtru B tak, že vyvinete mírný tlak na postranní jazýčky (obr. 2);

- Vyvlékněte desku filtru z nerez oceli A. (obr. 3).

- Zkontrolujte vtok a odstraňte případné zbytky jídla. NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranu mycího čerpadla (součástka černé barvy) (obr. 4).

Po vyčištění filtrů namontujte zpět filtrační jednotku a umístěte ji správně zpět do jejího uložení; je to nezbytný předpoklad pro správnou činnost myčky.

# Postup v případě dlouhodobé nepřítomnosti

- Odpojte elektrická zapojení a zavřete vodovodní kohoutek.

- Nechte pootevřená dvířka.

- Po návratu proveďte mycí cyklus naprázdno.

*Je součástí pouze některých modelů.

# Upozornění a doporučení

- Zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Tato upozornění uvádíme z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pozorně přečíst.

# Všeobecná bezpečnost

- Zařízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti.

- Zařízení se musí používat pro mytí nádobí pro použití v domácnosti, a to pouze dospělými osobami a podle pokynů uvedených v tomto návodu.

- Zařízení nesmí být nainstalováno venku, a to ani v krytém prostoru, protože je velmi nebezpečné nechat je vystavené dešti a bouřkám.

- Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama.

- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky el. rozvodu taháním za kabel, ale uchopením zástrčky.

- Před provedením operací čištění a údržby je nutné zavřít vodovodní kohoutek a odpojit zástrčku ze zásuvky.

- V případě poruchy v žádném případě nezasahujte do vnitřních mechanismů a nepokoušejte se o opravu.

- Nikdy se nedotýkejte topných článků.

- Neopírejte se o otevřená dvířka ani si na ně nesedejte: Zařízení by se mohlo převrátit.

- Dvířka se nesmí nechávat otevřená, protože by představovala nebezpečí zakopnutí.

- Mycí prostředek a leštidlo udržujte mimo dosah dětí.

- Obaly nejsou hračkami pro děti.

# Likvidace

- Likvidace obalového materiálu: Řiďte se místními předpisy, tak bude možné obaly znovu použít.

- Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) stanoví, že elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány v rámci běžného pevného domovního odpadu. Odložené spotřebiče musí být sesbírány zvlášť, aby se optimalizoval stupeň využití a recyklace materiálů, jimiž jsou tyto spotřebiče tvořeny, a aby se zabránilo případným škodám na zdraví a životním prostředí. Symbol přeškrtnutého košíku je uveden na všech výrobcích pro připomenutí povinnosti separovaného sběru.

Ohledně dalších informací o správném odložení elektrických spotřebičů se držitelé mohou obrátit na příslušnou veřejnou službu nebo na prodejce.

# Energetická úspora a ohled na životní prostředí

# Úspora vody a energie

- Uvádějte myčku do činnosti pouze s plnou náplní. Během doby, kdy čekáte na naplnění myčky, využijte cyklus Namáčení jako prevenci nepříjemných zápachů (viz Programy).

- Zvolte program vhodný pro typ nádobí a stupeň znečištění; řiďte se Tabulkou programů:

- Pro běžně znečištěné nádobí použijte program Eko, který zaručuje nízkou spotřebu energie a vody.

- Pokud je náplň menší, aktivujte volitelnou funkci Poloviční náplň* (viz Spuštění a použití).

- Pokud vaše smlouva s dodavatelem elektřiny zahrnuje časová pásma pro energetickou úsporu, provádějte mytí v době, kdy platí snížený tarif.

Volitelná funkce Odložený start* (viz Spuštění a použití) vám může pomoci v tomto smyslu naplánovat mytí.

Mycí prostředky bez fosfátů, bez chloru a s obsahem enzymů

- Vřele vám doporučujeme používat mycí prostředky bez fosfátů a chloru, které jsou optimální pro ochranu životního prostředí.

- Enzymy jsou nejúčinnější při teplotách okolo 50°C, a proto v případě mycích prostředků s obsahem enzymů můžeme nastavit mytí při nízkých teplotách, a přesto docílíme stejných výsledků jako při 65°C.

- Dávkujte správně mycí prostředek na základě pokynů výrobce, tvrdosti vody, stupně znečištění a množství nádobí, abyste se vyvarovali plýtvání. Přestože jsou mycí prostředky biodegradabilní, obsahují složky, které narušují rovnováhu v přírodě.

*Je součástí pouze některých modelů.

# Problémy a jejich řešení

195074783.00

# 12/2008 – Xerox Fabriano

Může se stát, že zařízení nebude fungovat. Předtím, než zavoláte Servisní službu, zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který se dá snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

V případě, že problém přetrvává, zavolejte autorizovaný technický servis: Jednotné národní číslo 199.199.199 (maximální cena za minutu hovoru z pevné linky je 0,1426 EUR).

| Problém: | Možné příčiny/Řešení: |
| --- | --- |
| Myčka nepracuje. | Zástrčka není dostatečně zasunuta do zásuvky el. rozvodu nebo byla v domácnosti přerušena dodávka el. proudu. Dvířka myčky nejsou dobře zavřená. Byl nastaven Odložený start (viz Spuštění a použití). |
| Myčka nevypouští vodu. | Program dosud neskončil. Vypouštěcí hadice na vodu je ohnutá (viz Instalace). Odpad ve dřezu je ucpaný. Filtr je ucpaný zbytky jídla. |
| Myčka je hlučná. | Nádobí naráží do sebe navzájem nebo do ostřikovacích ramen. Nadměrné množství pěny: nebyl vhodně nadávkován mycí prostředek nebo není vhodný pro mytí v myčce. (viz Spuštění a použití). |
| Na nádobí a sklenicích jsou vápenaté nánosy nebo bělavý povlak. | Chybí regenerační sůl nebo úprava jejího dávkování neodpovídá tvrdosti vody (viz Leštidlo a regenerační sůl). Uzávěr zásobníku na sůl není dobře uzavřen. Leštidlo bylo vypotřebováno nebo jeho dávkování není dostatečné. Nádobí je z nepřilnavého materiálu. |
| Na nádobí a sklenicích jsou pruhy nebo mají modravý odstín. | Leštidlo je dávkováno v nadměrném množství. |
| Nádobí není dostatečně suché. | Byl zvolen program bez oplachování. Leštidlo bylo vypotřebováno nebo jeho dávkování není dostatečné (viz Leštidlo a sůl). Úprava dávkování leštidla není odpovídající. |
| Nádobí není umyté. | Koše jsou příliš plné (viz Plnění košů). Nádobí není dobře uspořádané. Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet. Mycí program není dostatečný (viz Programy). Nadměrné množství pěny: Mycí prostředek není dávkován v odpovídajícím množství nebo není vhodný pro mytí v myčce. (viz Spuštění a použití). Uzávěr zásobníku s leštidlem nebyl dobře uzavřen. Filtr je špinavý nebo ucpaný (viz Péče a údržba). Chybí regenerační sůl (viz Leštidlo a sůl). |
| Myčka nenapouští vodu – Alarm zavřeného kohoutku. (jsou slyšet krátká pípnutí)* (na displeji rychle bliká A 6). | Ve vodovodním rozvodu není voda. Přívodní hadice na vodu je ohnutá (viz Instalace). Otevřete vodovodní kohoutek a zařízení se po několika málo minutách uvede do činnosti. Zařízení se zablokovalo, protože jste nezasáhli při zvukovém signálu. Vypněte zařízení tlačítkem VYPNUTO/ZAPNUTO, otevřete kohoutek a po 20 sekundách zařízení znovu zapněte stisknutím stejného tlačítka. Znovu zařízení naprogramujte a spusťte. |
| Alarm poruchy elektroventilu přívodu vody (na displeji rychle bliká A 2). | Vypněte zařízení tlačítkem ZAPNUTO/VYPNUTO a po minutě jej znovu zapněte. V případě, že alarm přetrvává, zavřete vodovodní kohoutek, abyste předešli vytopení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. rozvodu a zavolejte servisní službu. |
| Alarm přívodní hadice na vodu/Ucpaný filtr přívodu vody. (na displeji rychle bliká A 7). | Vypněte zařízení tlačítkem ZAPNUTO/VYPNUTO. Zavřete vodovodní kohoutek, abyste předešli vytopení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. rozvodu. Zkontrolujte, zda není filtr přívodu vody ucpaný nečistotami. (viz kapitola „Péče a údržba“) |

*Je součástí pouze některých modelů.

# Text boxes

ZAPNOUT/VYPNOUT

Kontrolka sušení

Kontrolka mytí

Číslo programu

Tlačítko Odloženého Startu*

Kontrolka multifunkční tablety

Kontrolka poloviční náplň*

Kontrolka chybějící sůl

Světelný ukazatel zbývajícího času

Kontrolka chybějící leštidlo

| Tabulka tvrdosti vody | Průměrná životnost- nádobka na sůl při 1 mycím cyklu denně |
| --- | --- |
| úroveň | °dH | °fH | mmol/l | měsíce |
| 1 | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 1 | 7 měsíců |
| 2 | 6 - 11 | 11 - 20 | 1,1 - 2 | 5 měsíců |
| 3 | 12 - 17 | 21 - 30 | 2,1 - 3 | 3 měsíce |
| 4 | 17 - 34 | 31 - 60 | 3,1 - 6 | 2 měsíce |
| 5* | 34 - 50 | 61 - 90 | 6,1 - 9 | 2/3 týdny |
| Od 0°f do 10°f se doporučuje nepoužívat sůl. * Při nastavení 5 může dojít k prodloužení doby. |