Příloha návodu k použití

POKYNY

PRO STAVEBNÍ PŘÍPRAVU

BAZÉNU TITAN a POSEIDON

V případě, že jste se rozhodli k instalaci bazénu částečně zapuštěného do terénu, řiďte se přiloženými pokyny.

Úvodní informace:

Stavba bazénu a příslušenství se skládá ze tří kroků:

1. výběr a příprava místa pro Váš bazén a jeho příslušenství

2. stavba bazénu a jeho zprovoznění

3. dokončovací práce

Prodávající neodpovídá za škody a vady způsobené nesprávnou instalací.

1- VÝBĚR A PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ

A. ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MATERIÁLU

V průběhu přípravy podloží bazénu a jeho montáže bude potřebný níže uvedený materiál, který zajišťuje

zákazník.

Pro přípravu stanoviště použijte, prosátý kopaný písek, který neobsahuje zrna

s ostrými hranami. Snížíte tím riziko poškození fólie bazénu.

Doporučujeme dokoupit bazénovou podložku odpovídající ploše dna bazénu. Bazénová podložka z geotextilie je pro stavbu bazénu velice důležitá. Díky svým vlastnostem chrání fólii bazénu před možným mechanickým a chemickým poškozením od podloží.

B. VÝBĚR STANOVIŠTĚ PRO STAVBU BAZÉNU

1. UMÍSTĚNÍ BAZÉNU, FILTRACE A SOLÁRNÍHO PANELU NEBO TEPLNÉHO ČERPADLA

Vyberte vhodné místo podle schématu obr. 1. Snažte se vzájemně uspořádat jednotlivé části instalace tak, aby odpovídaly co nejvíce náčrtku.(jejich vzájemná vzdálenost, …).

Obr.1

2. ELEKTROINSTALACE

Pokud má být instalována písková filtrace, tepelné čerpadlo nebo jiné elektrické zařízení

v okolí bazénu, je nutno zvolit takové umístění bazénu na stanovišti, aby bylo možno toto zařízení

(filtraci, tepelné čerpadlo, ...) instalovat v předepsané vzdálenosti od stěny bazénu dle stupně krytí filtračního zařízení.. Současně je nutno brát

v úvahu i umístění přívodu elektrického proudu (zásuvky) v dosahu přívodní šňůry tohoto zařízení.

Pro elektrická zařízení v okolí bazénu platí:

􀂉 Pro umístění a instalaci elektrických zařízení v okolí bazénu platí ČSN 33 2000-7-702.

􀂉 V oblasti vzdálené do 3,5 m od stěny bazénu neumísťujte zásuvku přívodu elektrického proudu ani čerpadlo

filtrace nebo jiné elektrické zařízení (v souladu s ČSN 33 2000-7-702).

􀂉 Zásuvka přívodu elektrického proudu pro napájení venkovního zařízení musí být vybavena proudovým

chráničem s vybavovacím proudem 30 mA (ČSN 33 2000-4-47).

Důležité: Za elektroinstalaci je zodpovědný kupující (zákazník).

3. FILTRAČNÍ JEDNOTKA

Vhodné místo pro umístění filtrace musí mít pevný vodorovný podklad, být dobře přístupné, chráněné před

deštěm, slunečními paprsky a před možným zaplavením vodou. Vyvarujte se instalace v jímkách, šachtách

apod., protože zde je vysoké riziko zaplavení elektrického čerpadla vodou.

Vyberte místo, kde za motorem čerpadla bude dostatečný prostor pro přívod vzduchu k chlazení

motoru. Také nad filtrací a kolem ní musí být dostatečný prostor k provádění kontroly a údržby.

Jako podklad pod filtraci doporučujeme použít vodorovnou desku z libovolného pevného materiálu

Z bezpečnostních důvodů instalujte filtraci tak, aby nejmenší vzdálenost od kraje bazénu byla 3,5 m. Sací a

vratné potrubí/hadice veďte tak, aby bylo co nejpřímější a pokud možno ve spádu k čerpadlu nebo ventilu.

Zvětšování vzdálenosti mezi jednotkou a bazénem a také složitost vedení potrubí mají negativní vliv na

vlastnosti filtrační jednotky.

Pokud filtrační jednotku instalujte pod úrovní hladiny vody tak nejníže 2 m pod úrovní hladiny v bazénu. Je možná také instalace nad úrovní hladiny (s čerpadlem nejvýše 1,5 m nad úrovní hladiny), ale v tomto případě je nutno použít zpětnou klapku v sací části čerpadla.

Filtrační jednotku instalujte dle návodu k použití k ní přiloženého.

4. TĚLESO BAZÉNU

a. VÝBĚR VHODNÉHO TERÉNU PRO ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÝ BAZÉN

Výběru správného místa pro váš bazén věnujte zvláštní péči:

• Vyberte plochu o odpovídajících rozměrech.

• Zvolte celodenně osluněné místo. Vyvarujte se míst, kde je podkladem navážka, podmáčená plocha

(bažina) nebo kde se nacházejí podzemní prostory, jako např. zásobníky vody, septiky, kanály apod.

• Umístění bazénu plánujte tak, aby okolo bazénu zůstal minimální prostor pro manipulaci při montáži a pro

budoucí používání bazénu (min. 1m).

b. MÍSTA, KTERÝM JE TŘEBA SE VYHNOUT

Neumísťujte bazén na kterémkoli z následujících míst:

• V blízkosti stromů a vyšších keřů. Listy a další nečistoty padají pak přímo do bazénu a zvyšují jeho

znečištění.

• Pod visutým elektrickým vedením a šňůrami na prádlo.

• V místech se špatným přirozeným odváděním vody. Může dojít k zaplavení bazénu vodou, případně tlakem

spodní vody k jeho poškození.

c. PLÁNUJTE DOPŘEDU

Věnujte pozornost přípravě a umístění bazénu s ohledem na jeho budoucí užívání.

d. PODMÍNKY ZAPUŠTĚNÍ BAZÉNU

• Bazén musí stát na rostlém terénu, nikoli na navážce.

• Je nutné ověřit hladinu spodní vody v místě stavby a zda tato nekolísá v závislosti na ročním období.

Důležitá je i klasifikace podloží bazénu, jeho nasákavost (pozor zejména na jíly). Vliv na stav spodní vody

bude mít i způsob stahování vody z okolních pozemků v závislosti na podloží v období jarního tání sněhu

či v době přívalových dešťů. V případě nepříznivých hydrogeologických podmínek provést vhodná

opatření k odvodnění pozemku, tzn. založit drenáž od dna bazénu nebo vybudovat vedle bazénu jímku,

kde bude osazeno ponorné čerpadlo s hladinovým spínačem, a voda tak odvedena do dešťového svodu či

kanalizace. Musí se zajistit aby nedocházelo k posunu okolní zeminy směrem k bazénu, která by tak mohla narušit stabilitu a pevnost bazénu.

• Zvláště se doporučuje řešit omezení přístupu do prostoru bazénu. Zapuštěný bazén je totiž pro děti nebo

zvířata snadno přístupný. V zájmu bezpečnosti je nutno zabezpečit okolí bazénu před vstupem dětí a zvířat

do bazénu.

C. PŘÍPRAVA PODKLADU PRO BAZÉN

Skutečné činnosti se odehrávají v maximální hloubce zapuštění bazénu.

!! Plocha pod bazénem musí splňovat následující zásadní podmínky:

1) Musí být vodorovná,

tzn. v toleranci maximálně 2,5 cm na příčný rozměr bazénu.

2) Musí být opatřena tenkou vrstvou jemně prosátého písku,

Tzn., že písek pouze zakryje a vyrovná drobné nerovnosti plochy, vzniklé po použití pracovních nástrojů

(krumpáče, motyky, …)

3) Musí být zhutněná,

tzn. tak pevná, aby člověk o hmotnosti cca 80 kg nezanechával na ploše viditelné otisky stop.

C1. BAZÉN POSEIDON

Obr.2

1. VYZNAČTE PLOCHU

a. Zatlučte do země kolík v zamýšleném středu bazénu (viz obr.2)

b. Jeden konec provázku uvažte za kolík a na druhý konec uvažteplechovku s pískem nebo vápnem, moukou apod., kterou vyznačte na zemi kruh. Poloměr kruhu musí být nejméně

o 15 cm větší než je poloměr bazénu tj. 198cm .

2. ODSTRAŇTE DRNY, PROVEĎTE VÝKOP

a. Z vyznačené plochy do hloubky 10-15 cm odstraňte všechny drny, rostliny, klacky, kameny a kořeny.

d. Nyní proveďte výkop podle instrukcí uvedených v části D.

3. VYZNAČENOU PLOCHU NA DNĚ VÝKOPU UPRAVTE, ABY

BYLA ROVINNÁ, VODOROVNÁ A ZHUTNĚNÁ

!!! Váš bazén musí být dokonale vodorovný. Věnujte čas tomu, aby podklad byl dokonale vodorovný. Odchylka odvodorovné roviny nesmí být větší než 25 mm .

a. Všechna vyvýšená místa odstraňte lopatou, motykou nebo

hráběmi. Pamatujte, váš bazén musí být vodorovný v toleranci

25 mm napříč bazénem.

b. Nevyplňujte prohlubně. Zasypávání nevytvoří bezpečný podklad pro váš bazén.

Malé prohlubně mohou být vyplněny, avšak zásyp musí být pevně udusán pěchem.

K tomu použijte část prosátého písku, určeného k vyrovnání nerovností.

Vrstva písku však nesmí překročit 2 cm.

Pamatujte: Pruh o šířce 30 cm pod stěnou bazénu musí být vdokonalé rovině. Spodní hrana stěny bazénu musí být vodorovně a nesmí být pod ní prolákliny. Věnujte čas k tomu, abyste si byli jisti, že tato plocha je dokonale rovinná a vodorovná.

c. Pro jistotu budoucí stability bazénu je nutno nyní podklad

zhutnit pěchem. Nezhutněný podklad může pod tlakem napuštěného bazénu slehnout a způsobit tak zhroucení bazénu.Vzniklé prohlubně a nerovnosti vyplňujte a pěchujte.

Do blízkosti bazénu (nikoli do jeho plochy) připravte doporučené množství písku. Tento písek se použije v průběhu montáže bazénupro konečnou úpravu podloží.

Nyní je stavební příprava dokončena.

C2. BAZÉN OVÁLNÝ TITAN

1. VYZNAČTE PLOCHU

Obr.3

a. Zatlučte do země dva kolíky [A] a [B] (viz obr. 3). Tyto oba kolíky budou na osové čáře vašeho bazénu. Vzdálenost mezi kolíky je 122cm..

b. Jeden konec provázku uvažte za kolík [A] a na druhý konec uvažte plechovku s pískem nebo vápnem, moukou apod., kterou vyznačte na zemi kruh. Pak udělejte totéž u kolíku [B].Délka provázku je cca 200cm.

Poloměr kruhů musí být nejméně o 15 cm větší než je poloměr čel bazénu.

c. Spojte kolíky [A] a [B] provázkem. Tento provázek použijte jako vodítko a vyznačte osu bazénu.

f. Nakreslené kruhy spojte přímkami, aby se vytvořil ovál.

g. Vyznačte obdélníky podél obou přímých stran oválu.

Rozměr W je 300cm a P je 90cm.

Rozměr

R 183 cm

S 200 cm

L 61 cm

M 45 cm

P 90 cm

T 274 cm

W 300 cm

X 183 cm

Y 193 cm

Z 304 cm

Obr.4

3.ODSTRAŇTE DRNY, PROVEĎTE VÝKOP

a. Z vyznačené plochy odstraňte všechny drny, rostliny ,klacky, kameny a kořeny.

c. Nyní proveďte výkop podle instrukcí uvedených v části D.

4. VYZNAČENOU PLOCHU NA DNĚ VÝKOPU UPRAVTE, ABY BYLA ROVINNÁ, VODOROVNÁ A

ZHUTNĚNÁ

Pamatujte: Váš bazén musí být dokonale vodorovný. Věnujte čas tomu, aby podklad

byl dokonale vodorovný. Odchylka od vodorovné roviny nesmí být větší než 25 mm .

a. Všechna vyvýšená místa odstraňte lopatou, motykou nebo hráběmi. Pamatujte, váš bazén musí být vodorovný v toleranci 25 mm napříč bazénem.

b. Nevyplňujte prohlubně. Zasypávání nevytvoří

bezpečný podklad pro váš bazén. Malé prohlubně mohou být

vyplněny, avšak zásyp musí být pevně udusán pěchem. K tomu

použijte část prosátého písku, určeného k vyrovnání nerovností.

Vrstva písku však nesmí překročit 2 cm.

c. Vytáhněte hranol z kůlu [A] a vložte jej do druhého [B] a pak i do třetího kůlu [C] na osové čáře.

d. Pokračujte, dokud není celá plocha oválu rovná.

e. Vyrovnejte stejným způsobem plochy vyznačené u bočních

stran oválu do stejné roviny v jaké je plocha oválu.

Pamatujte: Pruh o šířce 30 cm pod stěnou bazénu musí být v dokonalé rovině. Spodní hrana stěny bazénu musí být vodorovně a nesmí být pod ní prolákliny. Věnujte čas k tomu, abyste si byli jisti, že tato plocha je dokonale rovinná a vodorovná.

f. Pro jistotu budoucí stability bazénu je nutno nyní podklad

zhutnit pěchem. Nezhutněný podklad může pod tlakem napuštěného bazénu slehnout a způsobit tak zhroucení bazénu.Vzniklé prohlubně a nerovnosti vyplňujte a pěchujte.

g. Znovu překontrolujte plochu vnějších 30 cm kde bude stát stěna bazénu a plochy vedle přímých stran oválu. Zajistěte, aby zde nebyla vyvýšená nebo propadlá místa. Spodní hrana stěny bazénu musí být vodorovně na zemi a pod ní nesmí být žádné prolákliny.

Důležité: Pokud bazén stavíte na desce z litého betonu, neinstalujte podkladové bloky, jak je popsáno dále.

Doporučujeme ale, abyste si na betonovou plochu nakreslili osu bazénu a polohu všech vyměřovacích kolíků

podle příslušného rozměrového náčrtku.

5. PODKLADOVÉ BLOKY

Podkladový blok (dlažební deska z betonu) musí být položen pod každou šikmou vzpěru stěny v délce přímých stran bazénu. Ideální je použít podkladové bloky co největší, např. 50x50x5 cm nebo 60x40x5cm.

a. Podkladové bloky pod šikmými vzpěrami stěny musí být posazené tak, aby vzdálenost mezi středem bloku a stěnoubazénu byla cca 90 cm.

b. Podle náčrtku příslušného bazénu (viz.obr.4) si vyznačte na zemi místa pro umístění

podkladových bloků a udělejte výkopy. Dno výkopu zhutněte.Jako podsyp použijte jen tenkou vrstvu písku nebo jemně drceného kameniva.

c. Všechny podkladové bloky musí být zapuštěny do země tak, že jejich horní plochy jsou v rovině s rovinou zhutněného podloží bazénu.

d. Pomocí vodováhy zjistěte, že podkladové bloky jsou dokonale vodorovné a v rovině se zemí. Vodováhou položenou na hranol 5x10 cm zkontrolujte, zda horní plochy sousedních podkladových bloků jsou v jedné rovině.

e. Odstraňte všechny vyměřovací kolíky. Kůly ponechte na místě pro kontrolu rozměrů v průběhu stavby bazénu.

Nyní je stavební příprava dokončena.

Montáž bazénu a příslušenství proveďte podle návodu na montáž bazénu.

D. REALIZACE VÝKOPU PRO ZAPUŠTĚNÍ BAZÉNU AZURO

1. ZAPUŠTĚNÍ, ORIENTACE A DOPORUČENÝ DALŠÍ MATERIÁL

Před zahájením výkopových prací doporučujeme pečlivě zvážit:

􀂉 zapuštění bazénu s ohledem na zakomponování bazénu do okolí a také z pohledu nákladů na konečné

úpravy;

􀂉 orientaci sběrače s ohledem na sklon terénu, a to z důvodu jednoduchosti propojení bazénu, filtrace a

dalšího příslušenství.

BAZÉN POSEIDON

KRUH

Základní průměr tělesa bazénu 360 cm

Skutečný průměr bazénu (max) 366 cm

Průměr paty výkopu (min) 390 cm

Výška stěny bazénu 122 cm

Orientační množství betonu pro

každých 10 cm výšky obsypu 0,18 m3

Nopová fólie – přibližná délka 12 m

Extrudovaný polystyren …dle výšky cca 12m

BAZÉN TITAN

OVÁL

Základní rozměr tělesa bazénu 366 x 488 cm

Skutečný rozměr bazénu (max) 388 x 499 cm

Rozměr paty výkopu (min) * 400 x 430 cm

Výška stěny bazénu 122cm

Orientační množství betonu pro každých 10 cm výšky

obsypu 0,24 m3

Nopová fólie – přibližná délka 16 m

Extrudovaný polystyren …dle výšky cca 16m

*) Upozornění: Výkop u oválného bazénu je nutno rozšířit v delší straně oválu o prostor pro boční vzpěry

Důležité: Propojení sběrače, filtrace a ohřevu vody se standardně provádí pod povrchem terénu. Je nutné

proto zajistit ochranu bazénových hadic před tlakem zeminy. Doporučujeme použít DRENÁŽNÍ TRUBKU o

průměru min. 100 mm a délce odpovídající uvažovanému použití

Důležité: Základní rozměry bazénu slouží především pro stanovení základních stavebních rozměrů při

přípravě stanoviště. Skutečné rozměry bazénu jsou dány konstrukcí dolního a horního rámu, který je po

obvodu tvořen oblými lištami, a skutečným provedením stavby. Při plánování navazujících staveb, např.

zastřešení, pódií apod. je nutno brát v úvahu skutečné rozměry, nikoli základní.

2. VÝKOP

Výkop pro těleso bazénu by měl být proveden buď strojně, nebo ručně a tak, aby rozměr paty výkopu byl po

obvodu o nejméně 15 cm větší, než je přesný rozměr bazénu (viz tabulka výše). Prostor kolem bazénu je nutný především z montážních důvodů.

U oválných bazénů je nutno výkop provést tak, aby bylo možno instalovat příčné vzpěry bazénu.

Pokud bude sběrač umístěn pod úrovní terénu, je nutno tvar výkopu patřičně upravit, aby bylo možno

vybudovat montážní šachtu pro přístup ke sběrači. Montážní šachta by měla mít

rozměr asi 35 x 55 cm tak, aby ji bylo možno zakrýt typizovanou deskou 40 x 60 cm. Proto výkop pro šachtu by měl být široký asi 80 cm, asi 50 cm od stěny bazénu a dostatečně hluboký (podle hloubky zapuštění tělesa bazénu). U kruhových bazénů je na uživateli, kde šachtu umístí, u oválných bazénů je nutno výkop pro šachtu volit z několika poloh , které umožňuje konstrukce.

V případě vybudování šachty bude dále nutné provést výkop (na šířku lopaty) mezi prostorem sběrače a

místem umístění filtrace. Tento výkop vy spádujte od filtrace k šachtě nebo od šachty k filtraci, aby při

zazimování bylo možno z hadic vypustit vodu. Výkop veďte kolmo k bazénu (šachtě), aby byly vytvořeny

správné podmínky pro montáž i demontáž bazénových hadic.

Tento výkop ponechte odkrytý tak, aby bylo možné provést vložení bazénových hadic do drenážní trubky

před položením na dno výkopu. Drenážní trubku proto nezasypávejte do výkopu!

Po provedení výkopu je vhodné zajistit výkop proti sesuvu stěn

Důležité: Je nutné ověřit hladinu spodní vody v místě stavby a zda tato nekolísá v závislosti na ročním období.

Důležitá je i klasifikace podloží bazénu, jeho nasákavost (pozor zejména na jíly). Vliv na stav spodní vody bude mít i způsob stahování vody z okolních pozemků v závislosti na podloží v období jarního tání sněhu či v době přívalových dešťů.

V případě nepříznivých hydrogeologických podmínek bude nutné provést vhodná opatření k odvodnění pozemku, tzn. založit drenáž od dna bazénu nebo vybudovat vedle bazénu jímku, kde bude osazeno ponorné čerpadlo s hladinovým spínačem, a voda tak odvedena do dešťového svodu či kanalizace.

2 – MONTÁŽ BAZÉNU

Proveďte podle návodu na montáž bazénu.

3 – DOKONČOVACÍ PRÁCE

A. DOKONČOVACÍ PRÁCE

Důležité: Při dokončovacích pracích musí být bazén plně napuštěný vodou.

Vnější ochrana stěny bazénu

Kolem bazénu nainstalujte nopovou fólii, prolisem ke stěně. V místě sběrače je nutno fólii vyříznout. Tato

fólie chrání stěnu bazénu proti mechanickému poškození a zajišťuje odvětrávání vlhkosti. Doporučuje se použít pro zpevnění a izolaci extrudovaný polystyren.

Zajištění stability konstrukce bazénu

Zapuštěný bazén je vystaven tlaku okolní zeminy a proto je nutné zvýšit vnější tuhost konstrukce stěny

bazénu betonovým obsypem. Pokud bude bazén obsypán pouze pískem, zeminou nebo jiným nezpevněným materiálem, hrozí nebezpečí sesuvu obsypu a zborcení bazénu.

Obsyp bazénu proveďte sušší betonovou směsí. Jeho přibližné množství vypočítáte z údaje v tabulce v části

D. Realizace výkopu pro zapuštění bazénu, který vynásobíte údajem o hloubce zapuštění v

decimetrech. Smíchejte písek (nejlépe říční) a cement SPC 325 v poměru 5 lopat písku na 1 lopatu cementu.

Dokonale za sucha promíchejte a pak zvlhčete tak, aby směs sevřená v dlani držela pohromadě (nerozpadala se, ani neprotékala mezi prsty). Zasypávejte po obvodu bazénu ve dvou úrovních. Nejprve cca 5 cm pod úroveň vratné trysky současně s vybetonováním dna šachty pro sběrač nečistot (skimmer).

Další den pak vybudujte šachtu z pálených cihel okolo sběrače a vratné trysky. Vrchol šachy musí být asi 1-2 cm nad vrcholem sběrače. Poté dosypte betonovou směs okolo bazénu do vámi požadované výšky. Zajistěte také odvodnění prostoru šachty, aby zde nedocházelo k hromadění dešťové vody.

Po zatvrdnutí betonu odřízněte přebytek nopové fólie a polystyrenu.

Důležité upozornění:

Při dokončovacích pracích proveďte taková opatření, aby se do prostoru mezi stěnu bazénu a nopovou fólii

nemohly dostávat nečistoty nebo kamínky z okolí vnějšího rámu (např. z kladecí vrstvy pro zámkovou dlažbu).

Např. provedením betonového obsypu, použitím separační fólie apod. Tyto nečistoty, pokud zapadnou mezi

nopovou fólii a stěnu, mohou být příčinou vyboulení a případného poškození stěny.

Poznámka pro oválný bazén

Technologický postup obsypání bazénu je stejný jako u kruhového bazénu, pouze doporučujeme

jednoduchým způsobem provést bednění v prostoru výkopu pro boční vzpěry bazénu, aby se zbytečně

nenavyšovala spotřeba betonu. Zbylý prostor výkopu, po zatvrdnutí betonu a odstranění bednění, zasypte

zeminou a zhutněte.

Poznámka pro zazimování bazénu

Při zazimování bazénu je nutno použít záslepku pro zaslepení otvoru vratné trysky a během tohoto období

udržovat hladinu vody pod přírubou sběrače tak, aby voda nemohla natéci přes sběrač do šachty. Bazén je nutné zakrýt a použít zazimovací chemii.

B. ÚPRAVA OKOLÍ BAZÉNU

Konečná úprava okolí bazénu závisí na Vašich požadavcích na jeho vzhled. Základním požadavkem při

zvolení konečné úpravy je bezpečnost. Zvolená dlažba či úprava musí být protiskluzová a mrazuvzdorná.

Doporučujeme například vrstvu kačírku (velké kameny z prosátého písku), zámkovou betonovou dlažbu nebo

umělý pískovec. Důležité upozornění pro bezpečnost

Bazén, zvláště zapuštěný, je trvalým zdrojem rizika úrazu nebo utonutí pro osoby a zvířata, které se

v jeho okolí pohybují. Je nutné přijmout takové opatření, aby se děti a zvířata nemohly dostat do

bazénu.

Přístup k bazénu musí být zabezpečen vhodnými prostředky (oplocením apod.), aby se omezilo riziko

utonutí nebo zranění osob, zejména dětí.

Šachtu kolem sběrače u zapuštěných bazénů zakryjte vhodnou deskou, která splňuje následující požadavky:

a) je lehká, aby umožňovala přístup k víku sběrače z důvodu čištění nebo připojení bazénového vysavače,

b) je dostatečně pevná, aby bylo možno po ní chodit.

UPOZORNĚNÍ:

Pro případnou výměnu bazénové fólie bude nutno demontovat horní rám bazénu.

Při úpravě okolí bazénu proto ponechte volně přístupný horní rám. V prostoru kolem horního rámu se

doporučuje použití řešení umožňující volný přístup k hornímu rámu, např. rozebiratelná zámková dlažba, viz

šedá řada dlaždic na obrázcích níže.

Při nerespektování výše uvedeného upozornění je výměna bazénové fólie možná jen za cenu poškození okolní úpravy bazénu.

Při úpravě okolí bazénu dbejte na to, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro demontáž a montáž horního rámu včetně jeho šroubových spojů.

C. NA ZÁVĚR

Použití a údržba bazénu a příslušenství je popsána v návodech k použití, které jsou součástí dodávky. Je

nutné návody před použitím pročíst.