Návod k použití k ledkovému reflektorovému svítidlu se sensorem RLHJ10W/HF      CZ

UPOZORNĚNÍ: Svítidlo musí být zapojeno kvalifikovaným odborníkem. Při instalaci, opravě a jakékoliv jiné manipulaci vypněte příslušným jističem přívod el. proudu.

Technická specifikace:

Zdroj napětí: 220-240V/AC/50-60 Hz

El.spotřeba: 30W

Úhel pokrytí:120°

Provozní teplota: -20 ~ +40°C

IP65

Teplota světla:4100K

Postup při montáži:

- Odpojte přívod el. energie

- Zasuňte vodiče do svorkovnice při respektování barevného označení vodičů a přišroubujte

Návod k nastavení mikrovlnného čidla

(výchozí nastavení: citlivost 100%, čas 10 vteřin, režim nepřetržitého provozu)

Nastavení požadované citlivosti, času a režimu se provádí stisknutím tlačítek na dálkovém ovládání

Nastavení citlivosti: 	100% = detekční vzdálenost 7-8 metrů

75% = detekční vzdálenost 6-5 metrů

50% = detekční vzdálenost 3-4 metry

25% = detekční vzdálenost 1-2 metry

Nastavení času:		5S=pět vteřin, 10S=deset vteřin, 30S=třicet vteřin, 60S=jedna minuta

2M=dvě minuty, 5M=pět minut, 10M=deset minut, 30M=třicet minut

1H=jedna hodina, 5H=pět hodin, 10H=deset hodin, 24H=dvacet čtyři hodin

Nastavení režimu:  Při nastavování dál. ovladačem svítidlo potvrdí nastavení probliknutím.

režim nepřetržitého provozu (ve dne i v noci)

režim nočního provozu (reaguje již při setmění a zatmění)

režim nočního provozu (senzor reaguje při setmění a zatmění a zůstane svítit)

režim vypnuto (senzor je vypnutý, světlo lze ovládat pouze vypínačem)

režim nepřetržitého svícení (senzor je vypnutý, světlo lze vypnout pouze vypínačem)

režim blikání (svítidlo nepřetržitě bliká)

režim SOS (svítidlo nepřetržitě bliká SOS = žádost o pomoc)

režim vypnuto (senzor je vypnutý a světlo nesvítí