Návod k použití hořákových souprav

I001K, I004K, I006K, I008LK, I070LKR, I071LKR, I072LKR, I112

POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

Hořáky slouží k izolatérským, instalatérským a řemeslným pracem malého rozsahu.

Hořáky pro ohřívání a svařování jsou vysoce kvalitní výrobky, jednotlivě testované a splňující následují vlastnosti: snadnou ovladatelnost, optimální výkon a provozní bezpečnost. Hořáky mohou být provozovány na butanový nebo propanový plyn, přičemž propan garantuje lepší výsledky. Připojení na láhev s plynem se provádí pomocí gumové hadice schválené a připuštěné podle platných předpisů v zemi použití. Plynová láhev musí být vždy vybavena regulátorem tlaku.

Před zahájením práce

Ujistěte se o tom, že spojovací hadice mezi hořákem a láhví je v nezávadném stavu, že je na obou koncích pevně uchycena hadicovými sponami a že je schopna vydržet provozní tlak.

Zapálení

Nejdříve se otevře kohout na láhvi, poté na regulátoru tlaku a na závěr se otevře pomalu kohout na hořáku. Přímo pod výstup hořáku se přidrží plamen.

Použití

Intenzita plamene se reguluje otevíráním, případně zavíráním kohoutu. Pokud je výrobek vybaven rychlouzavírací pákou, pak se rukojetí plamen nastaví na minimum a poté se pohybuje pákou. Takto lze nastavit požadovaný plamen. Po uvolnění páky se plamen automaticky navrátí na hodnotu nastaveného minimálního plamene.

Údržba

Používáním značně nečistého plynu, který se shromažduje na dně láhve, může dojít k ucpání trysky. Čištění se provádí tak, že se rozmontuje hořák, vyjme se tryska, která se pečlivě vyčistí benzínem nebo podobným výrobkem. Trysku lze eventuálně vyčistit velmi jemným ocelový drátem. OTVOR V TRYSCE SE NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZVĚTŠIT.

Výkon a spotřeba

Následující tabulka výkonů a spotřeb byla spočtena pro použití propanu a tlaku 2,3 atm.

Naše přístroje fungují správně při tlaku mezi 1 a 4 atm

| Průměr hořáku (mm) | Výkon (KW) | Spotřeba (g/h) |
| --- | --- | --- |
| 10 14 17 20 25 35 45 50 60 76 45 TURBO 50 TURBO 60 TURBO | 1,4 1,7 2 2,1 3,7 6,3 19,5 28 35 54 29,5 33 54 | 100 120 140 150 265 450 1400 2000 2500 3850 2100 2350 3850 |

Vyměnitelné hořáky

Je-li přístroj vybaven vícero vyměnitelnými hořáky, nebo pokud byly další hořáky přikoupeny, postupuje se následovně. Instalovaný hořák se odmontuje včetně šestihranné přípojky na přístroji, přičemž je třeba dbáti následujícího:

Model 1006 a 1006K

Tyto modely mají k dispozici, mimo jiných, rovněž ploché hořáky velikosti 40 mm a hořáky potřebné pro sváření potrubí o velikosti 20 nebo 40 mm. Veškeré hořáky se musí našroubovat PŘÍMO na hořák 17 mm. Z tohoto důvodu nelze tyto hořáky montovat samostatně, ale pouze ve spojitosti se shora jmenovaným hořákem o velikosti 17 mm.

Velmi důležité: Hořák pro sváření a gumová hadice (pokud byla dodána) byly odzkoušeny a jsou bez závad.

Nepoužívejte gumové hadice pro tahání nebo nadzvedávání plynové láhve.

Před použitím zkontrolujte stav gumové hadice a vyměňte ji bezodkladně, pokud byla nedopatřením rozříznuta, spálena nebo jinak poškozena, nebo pokud hadice vykazuje vybouleniny a změny jejího průměru.

Gumovou hadici je třeba vyměnit nejpozději 5 roků po datu její výroby uvedeném na hadici.

Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku neodborného používání výrobku.

Ostatní výrobky pro Vaši práci, které je možno dodat

(   Hořáky pro ohřívání a sváření, s a bez páky, o délkách od 40 cm do 100 cm a hořáky o velikosti od 10 mm do 76 mm

(   Hořáky pro ohřívání s „TURBO“ a „TURBO PLUS“ normální a s piezoelektrickým zapalováním o průměrech 45, 50 a 60mm.

(   Svářecí přístroje, lampy a vařiče v normálním provedení, nebo s piezoelektrickým zapalováním, s kartušovým držákem z umělé hmoty nebo kovu, pro kartuše k provrtání.

(   Svářecí přístroje, lampy a vařiče v normálním provedení, nebo s piezoelektrickým zapalováním, pro kartuše s ventilovým připojením 7/16.

### ZÁRUČNÍ  LIST

Záruční podmínky :

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu po níž je výrobek v opravě).

- Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k obsluze.

2 . Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených

servisních střediscích za předpokladu, že se  jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.

3 . Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen adresou a  razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

4 . Nároky ze záruky zanikají : nebyla-li záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě, při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl  výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Adresa prodejny                                                                        Datum zakoupení

…..…………………………..	……………………………

Razítko prodejny                                                            Podpis prodávajícího