ST-FP1098

# MLÝNEK NA MASO

# МЯСОРУБКА

# М'ЯСОРУБКА

CZ

MLÝNEK NA MASO

Vážený zákazníku!

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku značky "Saturn". Jsme si jisti, že se náš přístroj stane nepostradatelným a spolehlivým pomocníkem ve vaší domácnosti.

Vyhněte se extrémním změnám teplot. Rychlá změna teploty (např. když je přístroj přesunut z teplot pod bodem mrazu do teplé místnosti) může způsobit kondenzaci uvnitř zařízení a tím poruchu, když se přístroj zapne. V těchto případech nechte přístroj při pokojové teplotě po dobu nejméně 1,5 hodiny a až pak jej zapněte.

V případě, že byl přístroj v dodávce, ponechte jej v klidu alespoň 1,5 hodiny před uvedením do provozu.

Před použitím

Přečtěte si důkladně tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Odstraňte všechny obalové materiály a nálepky ze spotřebiče. Důkladně spotřebič a veškeré odnímatelné příslušenství vyčistěte. Umístěte motorovou jednotku na rovný a pevný povrch.

Obrázek sestavy:

| Tělo Spínač (REV) Přepínač (I / O / II) Pojistný šroub Kryt nástroje Posunovač Zásobník "T" díl Velký otvor na nůž Malý otvor na nůž Střední otvor na nůž Upevňující matice Dlouhý plášť Krátký plášť Plastový odlučovač 01 Plastový odlučovač 02 Rotační nůž Šroubový posunovač |  |
| --- | --- |

Jak přístroj používat

Před mletím

Viz pravý obrázek:

- Vložte šnekovou hřídel do krytu nože, nejdříve plastový konec. Nasaďte jednotku s nožem na druhý konec šnekové hřídele. (Ostří musí být umístěno na přední straně). Pak můžete připevnit hrubý/středně hrubý/jemný brusný kotouč (v závislosti na požadované konzistenci masa). Ujistěte se, že vrub brusného kotouče zapadnul do výstupku na otvoru krytu nože. Nasaďte upevňovací matici na kryt nože otočením upevňovací matice ve směru hodinových ručiček, dokud není správně připevněna.

- Nasaďte kryt nože na motorovou jednotku. Výčnělky na motorové jednotce musí přesně zapadat do drážek na krytu nože. Vložte pojistný šroub do otvoru motoru a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud není pevný. Nyní je kryt nože uzamčen ve správné poloze.

- Umístěte zásobník na svislou část krytu nože.

- Nyní je přístroj připraven pro mletí masa.

Mletí masa:

Maso nakrájejte na 10 cm dlouhé a 2 cm tlusté proužky. Odstraňte kosti, kousky chrupavek a šlach.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte zmražené maso!

Stiskněte spínač (poloha I). Přístroj musí být spuštěn před přidáním jídla.

Položte maso na zásobník. Jemně stlačte posunovač tak, aby zatlačil maso do krytu nože.

Pro tatarák, namelte maso dvakrát se středním brusným kotoučem.

Po dokončení mletí, posuňte tlačítko do polohy "OFF" (O) a odpojte z elektrické zásuvky.

Výroba párků

Viz následující obrázek:

- Namelte maso (viz sekce 'mletí masa')

- Vypněte spotřebič.

- Otočte pojistný šroub proti směru hodinových ručiček o několik otáček tak, aby se uvolnil a sejměte kryt nože z motorové jednotky.

Poznámka: před odebráním krytu nože zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a úplně zastavený.

- Odstraňte upevňovací matici otočením proti směru hodinových ručiček.

- Vyjměte brusný kotouč.

- Nasaďte separátor, klobásový roh na kovovou koncovku šnekové hřídele. Pak připevněte kroužek šroubu na kryt nože otáčením kroužku šroubu ve směru hodinových ručiček, dokud není bezpečně připevněn. Ujistěte se, že zářez separátoru zapadá do výstupku na otvoru krytu nože.

- Nasaďte kryt nože na motorovou jednotku. Výčnělky na motorové jednotce musí přesně zapadat do drážek na krytu nože. Vložte pojistný šroub do otvoru motorové jednotky a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud není pevně utažen. Nyní je kryt nože pevně uzamčen v bezpečné poloze. Umístěte zásobník do svislé části krytu nože.

- Nyní je přístroj připraven na výrobu uzenin - párků.

Tvorba párků:

Vložte ingredience do zásobníku. Použijte posunovač a jemně tlačte maso do krytu nože.

Vložte kůži klobásy do vlažné vody po dobu 10 minut. Potom mokrou kůži posunujte do uzeninového rohu.

Zatlačte (okořeněné) mleté maso do krytu nože. V případě, že kůže uvízne v uzeninovém rohu, navlhčete ji trochou vody.

Tvorba kebbe

Viz obrázek níže:

- Vložte šnekovou hřídel do krytu nože, plastový konec nejdříve.

- Nasaďte kužel na kovový konec šnekové hřídele. Ujistěte se, že vrub kužele zapadnul do výstupku na otvoru krytu nože.

- Nasaďte upevňovací matici na kryt nože otočením upevňovací matice ve směru hodinových ručiček, dokud není správně připevněna.

- Nasaďte kryt nože na motorovou jednotku. Výčnělky na motorové jednotce musí přesně zapadat do drážek na krytu nože. Vložte pojistný šroub do otvoru motoru a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud není pevný. Nyní je kryt nože uzamčen ve správné poloze. Umístěte zásobník na svislou část krytu nože.

- Přístroj je nyní připraven pro tvorbu kebbe.

Tvorba kebbe:

Naplňte připravenou směs kebbe do tvořítka pro kebbe. Nařežte dutý válec na požadovanou délku.

- Kebbe je tradiční pokrm Středního východu vyráběn převážně z jehněčího masa a pšenice, které se společně namelou, až vznikne pasta, kdy se směs vytlačuje skrz tvořítko kebbe a nařeže na krátké délky. Trubičky pak mohou být plněné mletou masovou směsí, na koncích se uzavřou, a pak se smaží.

Zpětný chod

Pokud je zařízení zablokováno, ihned stiskněte spínač do polohy "OFF" (O), poté spínač "ON/OFF" posuňte do polohy "II", pak stiskněte tlačítko "REV" na několik sekund, aby se překážka uvolnila, pusťte tlačítko Reverse a posuňte spínač ON/OFF do polohy "I", přístroj bude pracovat normálně.

Automatické vypnutí

Tento přístroj je vybaven termostatovým systémem. Tento systém automaticky vypne přívod napájení v případě přehřátí. Pokud se tak stane, odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout po dobu 60 minut. Poté může zařízení zase pokračovat v práci.

Upozornění:

- Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku.

- Před připojením přístroje zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí místní sítě.

- Nikdy nepoužívejte příslušenství a díly od jiných výrobců, jinak bude vaše záruka neplatná.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je síťová šňůra, zástrčka nebo jiné části napájení poškozeny.

- Je-li poškozen napájecí kabel tohoto spotřebiče, musí být vždy nahrazen výrobcem nebo autorizovaným servisem, aby se předešlo nebezpečnému zacházení.

- Ujistěte se, že každá část správně sedí ve své poloze.

- Nikdy nepoužívejte prst nebo nějaký předmět na zatlačení přísady do přívodní trubice, zatímco je přístroj v chodu. Pouze posunovač je určen k tomuto účelu.

- Udržujte přístroj mimo dosah dětí.

- Nikdy nenechávejte přístroj pracovat bez dozoru.

- Před odpojením a instalací jakéhokoli příslušenství nejdříve odpojte napájecí šňůru ze zásuvky napájení.

- Počkejte, až se pohyblivé části zastaví a až pak odeberte části spotřebiče.

- Nepokoušejte se mlít kosti, ořechy nebo jiné tvrdé ingredience.

- Nikdy nesahejte do krytu nože. Vždy používejte pěchovač.

- Po použití přístroj okamžitě odpojte.

- Nikdy nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 minut při 600W.

- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.

- Použití tohoto spotřebiče dětmi a osobami s tělesným, smyslovým, mentálním či motorickým postižením, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, může způsobit rizika poranění. Osoby odpovědné za jejich bezpečnost jim musí poskytnout jasné pokyny k použití nebo dohlížet na používání přístroje.

Čištění a údržba

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyčistěte spotřebič ihned po každém použití. Sundejte odnímatelné části pouze tehdy, jsou-li všechny pohyblivé části zastaveny.

Kromě motorové jednotky lze všechny odnímatelné části mýt v teplé mýdlové vodě. Nepoužívejte žádné drsné nebo leptavé čisticí prostředky a drátěnky. Nemyjte díly v myčce. Vyčistěte jednotku motoru vlhkým hadříkem. Před uložením důkladně vysušte.

Údržba:

- Melte maso, pouze bez kostí a kůže

- Omyjte mlýnek po každém použití a vytřete jej do sucha, potřete jej několika kapkami jedlého oleje, aby se zabránilo korozi.

Nedávejte motorovou jednotku do vody nebo do jiných kapalin. Pokud se tak stane, nepoužívejte spotřebič; spotřebič řádně zlikvidujte.

Technické údaje:

Maximální příkon:		1600 W

Jmenovitý příkon: 		 600 W

Jmenovité napětí:	     	220-230 V

Jmenovitá frekvence:  	50 Hz

Jmenovitý proud:     	2.73 А

Obsah balení

Mlýnek na maso 		1

Skartovačka 			3

Odšťavňovač rajčat		1

Návod k použití         	1

Záruční list 		         1

Balení				1

LIKVIDACE ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte dodržovat místní předpisy: odevzdejte nefungující elektrická zařízení do příslušného místa sběru odpadu.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů a provedení výrobků.