ST-FP0061

sekáček potravin

SEKÁČEK POTRAVIN

Vážený zákazníku!

Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým pomocníkem ve vaší domácnosti.

Nevystavujte zařízení náhlým změnám teplot. Náhlá změna teploty (například přenesení přístroje z chladného prostředí do teplé místnosti) může způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a narušit jeho účinnost při zapnutí. Přístroj musí stát v teplé místnosti nejméně po dobu 1,5 hodiny.

Po přepravě, uvést přístroj do provozu ne dříve než 1,5 hodiny po donesení do místnosti.

Bezpečnostní opatření

- Dávejte pozor – čepel nože je velmi ostrá. Při používání a čištění přístroje berte nůž v horní části základny, aby se zabránilo kontaktu s řeznou plochou.

- Nepřipojujte přístroj k elektrické síti, pokud není kompletně sestavený. A vždy jej před rozebíráním či odebráním nože odpojte.

- Nikdy nevyjímejte napájecí kabel z elektrické zásuvky, dokud se nože úplně nezastaví.

- Před vyprázdněním mísy vyjměte nůž sekáčku potravin.

- Odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud ho nepoužíváte, a taky před naplněním a vyprazdňováním mísy sekáčku potravin, před výměnou příslušenství a před čištěním.

- Nepoužívejte nástavce a komponenty, které nejsou součástí tohoto přístroje, stejně jako nástavce a komponenty z jiných přístrojů a od jiných výrobců.

- Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

- Nepoužívejte poškozený přístroj.

- Zabraňte přístupu vlhkosti do motoru, napájecího kabelu nebo zástrčky zařízení.

- Napájecí kabel by neměl viset ze stolu, dotýkat se ostrých hran nebo horkého povrchu.

- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.

- Nenechávejte zapojený přístroj bez dozoru.

Složení přístroje:

1. Tlačítko zapínání/vypínání

2. Motorový blok

3. Víko

4. Mísa

5. Nůž

6. Neklouzavá podstava

Důležité!

- Neprovozujte sekáček potravin po dobu delší než 20 vteřin. Nechte přístroj vychladnout 1 minutu po každých 10 vteřinách provozu.

- Neprovozujte sekáček potravin, pokud je mísa prázdná.

- Neprovozujte sekáček potravin, pokud je mísa naplněna kapalinou.

Před zapnutím

Ujistěte se, že provozní napětí přístroje odpovídá napětí ve vaší domácí síti.

Před prvním použitím

Odstraňte veškerý obalový materiál, včetně plastového pouzdra nože.

Vyčistěte přístroj (viz. "Čištění").

Používání sekáčku potravin

- Dejte neklouzavou podstavu na pracovní plochu.

- Umístěte mísu sekáčku potravin v centru neklouzavé podstavy.

- Nainstalujte a těsně upevněte nůž na kolíku mísy.

- Nasypte produkty (viz. "Stručný návod ke zpracování ingrediencí").

- Nakrájejte velké kusy potravin na kousky dlouhé 1-2 cm.

- Nezpracovávejte pevné potraviny, jako jsou kávová zrna, kostky ledu, koření nebo čokoláda - můžete poškodit ostří nože.

- Nainstalujte a těsně upevněte víko na mísu sekáčku potravin.

- Nastavte motorový blok na víko sekáčku potravin.

- Připojte zařízení k síti. Stiskněte tlačítko zapínání/vypínání na krátkou dobu – to pomůže se vyhnout nadměrnému broušení ingrediencí.

- Pokud je sekáček potravin přetížený produkty, odpojte jej z elektrické sítě, odsypte část produktů a pokračujte ve zpracování částí. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození motoru.

- Nepoužívejte sekáček potravin nepřetržitě po dobu delší než 10 vteřin. Nechte přístroj vychladnout po dobu 1 minuty po každých 10 vteřinách provozu.

- Po použití odpojte zařízení od elektrické sítě. Rozmontujte sekáček potravin.

Čištění

- Před čištěním přístroje, ho vždy odpojte od elektrické sítě.

- Manipulujte opatrně s čepelí nože - jsou velmi ostré.

- Pod vlivem barevného pigmentu některých produktů, může plast změnit barvu. Nepoškodí to povrch plastu, jakož to i nebude mít vliv na chuť zpracovaných produktů.

Motorový blok a neklouzavá podstava

- Otřete vlhkým hadříkem a pak vytřete do sucha.

Další detaily

- Omyjte v teplé mýdlové vodě, pečlivě osušte.

Udržování

Smontujte sekáček potravin a oviňte napájecí kabel kolem přístroje.

Servis a obsluha

Nepoužívejte přístroj, pokud jsou jeho komponenty (zástrčka, napájecí kabel a tak dále) poškozené. Nepokoušejte se opravovat přístroj sami. Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko pro odstranění závady.

Stručná příručka ke zpracování ingrediencí

| Ingredience | Maximální množství | Připravování |
| --- | --- | --- |
| Maso | 200 g | Odstraňte kosti, tuk a chrupavky. Nakrájejte na kousky dlouhé 1-2 cm. |
| Zeleň (petržel, atd.) | 50 g | Odstraňte stonky |
| Ořechy (mandle, atd) | 300 g | Odloupněte od skořápky |
| Sýr (čedar, atd.) | 100 g | Nakrájejte na kousky dlouhé 1-2 cm. |
| Chléb | 75 g | Nakrájejte na kousky dlouhé 1-2 cm. |
| Vejce uvařená natvrdo | 6 ks. | Polovina nebo čtvrtina, podle velikosti. |
| Cibule | 250 g | Nakrájejte na kousky dlouhé 2 cm. |
| Sušenky | 150 g | Rozdrťte na kousky. |
| Měkké ovoce (maliny, atd.) | 300 g | Odstraňte stonky |

Pozor

1. Přístroj není určen k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědné za jejich bezpečnost. Nepoužívejte zařízení pro děti ve věku do 14 let.

2. Věnujte pozornost, aby si s přístrojem nehrály děti.

3. Opatrně používejte nůž sekáčku potravin, zejména když ho vyjímáte ze sekáčku potravin, vyprazdňujete mísu nebo při čištění.

Specifikace

Výkon:                 	250 W

Jmenovité napětí:			220-230 V

Jmenovitá frekvence:			50 Hz

Jmenovitá intenzita proudu: 	1,1 A

Sada

Sekáček potravin            	1 ks.

Návod k použití			1 ks.

Záruční list 				1 ks.

Obal 					1 ks.

Bezpečná likvidace výrobku po ukončení životnosti

Můžete pomoci při ochraně životního prostředí!

Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o třídění odpadu: Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Výrobce je oprávněn měnit specifikace a design výrobků.